# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

с.Дубровка

20 ноября  2013 года                                                                         № 21

Об утверждении проекта

схем водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Дубровское   сельское поселение

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Водным Кодексом Российской Федерации Совет депутатов муниципального образования Дубровское   сельское поселение решил:

1.Утвердить Проект схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Дубровское   сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, согласно приложению.

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Дубровское  сельское  поселение                                         О.М.Гобузова

Проект

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Муниципального образования Дубровское  сельское поселение

Николаевского района Ульяновской области

на период до 2023 года

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….…….…2

1. Паспорт схемы……... ………………………………………………….. …….................2

2. Общие сведения ….............................................................................................................4

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области.…………………..……………………......4

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………… ….6

3. Существующее положение в сфере водоснабжения................................................. ....6

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения…………. ........................................... ..7

3.2. Анализ существующих проблем................................................................................ ..8

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…… ..…………………… …8

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения ..9

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………... ...9

4. Существующее положение в сфере водоотведения……………………………….….11

4.1. Анализ структуры системы водоотведения……………………………...………..…11

4.2. Анализ существующих проблем……………………………….……………...…..….11

4.3. Перспективные расчетные расходы сточных вод……………..…………….…...….11

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации………………...…..…..11

5. Мероприятия схем……………………………………………………………………   .12

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоснабжения…………………………………….…………………………………….   .12

5.2.Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры

водоотведения……………………………………...……………………………………   .13

6. Финансовые потребности для реализации..........…………….……………………...   14

7. Основные финансовые показатели ………………………………………………..  ....14

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий схемы…  .   ....14

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.…………………….…  ..14

8. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы ………   .………  …15

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской  области на период до 2023 года разработана на основании:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации;

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в  муниципальном образовании  Дубровское   сельское поселение Николаевского района Ульяновской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные),

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

– паспорт схемы;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения и анализ существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения,

срок реализации схемы и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы.

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального   образования Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области на период до 2023 года

Наименование:

Схема водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования  Дубровское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области на период до 2023 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Администрация муниципального образования  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области

Местонахождение проекта:

Россия, Ульяновская область, Николаевский район, с. Дубровка, ул. Нижняя,22,  Дубровское   сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области;

- реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2013-2015 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство водопровода, протяженностью 1,350 км;

- установка башни Рожновского, объемом 25 м3

Второй этап строительства- 2016-2018 годы:

- реконструкция существующих водозаборных устройств (ВЗУ);

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

- строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- строительство канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства - 2018-2023 (расчетный срок):

- строительство нового водопровода, протяженностью 4,050 км;

- установка башни Рожновского, объемом 50 м3;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы:

Общий объем финансирования схемы составляет 70 000,00 тыс. руб.,

в том числе:

56 000,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

4000,00 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет софинансирования и средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2013-2023 годах составляет:

- всего – 60 000,00 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет – 3 000,00 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 57 000,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы:

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области.

2.  Общие сведения

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании  Дубровское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области № 126-ЗО от 3 октября 2006 года  «Об административно-территориальным устройстве Ульяновской области», принятым Законодательным Собранием Ульяновской области 28 сентября 2006 года (в ред. Закона Ульяновской области от 02.05.2007 N 55-ЗО) в состав муниципального образования Дубровское сельское поселение» входят 6 населенных пунктов.

Муниципальное образование Дубровское сельское расположено в юго-западной части Николаевского района Ульяновской области. Территория района граничит на севере – с МО Никулинское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области, на северо-востоке – с МО Николаевское городское поселение Николаевского района Ульяновской области, на востоке с МО Барановское сельское поселение, на юге и юго-востоке – с МО Славкинское сельское поселение, на западе – с Пензенской областью.

Площадь МО Дубровское сельское поселение – 172,76 кв.км, что составляет 8,3% всей территории Николаевского района Ульяновской области. Протяжённость территории с севера на юг составляет 13,6 км, с запада на восток – 21,2 км.

Административный центр МО Дубровское сельское поселение – село Дубровка. Село расположено в северной части МО Дубровское сельское поселение.

- Согласно статистическим данным (по состоянию на 01.01.2009г.) в Дубровском сельском поселении проживают – 1150 человек, что составляет 3,9% от общей численности населения района.

Фактически в границах МО Дубровское сельское поселение находится 6 населенных пунктов. Однако, значительная часть посёлка Нагорный, который по Закону относится к МО Никулинское сельское поселение, также находится на территории МО Дубровское сельское поселение.

Климат Николаевского района в целом умеренно-континентальный, с жарким летом и холодной зимой. Однако, возвышенный рельеф юго-западной территории Николаевского района, в зоне которой находится Белое озеро, обусловил формирование специфической осеверённой природы, отличающейся от другой части района, в отдельные годы с довольно засушливым летом.

Продолжительность вегетативного периода (по многолетним данным) – 90-110 дней. По температурным условиям и влагообеспеченности территория Николаевского района благоприятна для возделывания всех зональных сельскохозяйственных культур. Климат южной части МО Дубровское сельское поселение умеренно-континентальный, с теплым летом - средняя температура июля 19,2°С и умеренно холодной зимой - средняя температура января -13,3°С. Среднегодовая влажность воздуха составляет 75%, годовое количество осадков 485 мм. Преобладающим направлением ветра, во все времена года является южное и юго-западное. Средняя скорость ветра за год 3,8 м/с.

Температура воздуха. Средняя температура самого холодного месяца января - минус 13,3°С, самого тёплого месяца июля плюс 19,2°С. По многолетним наблюдениям  Канадейской метеостанции среднегодовая температура воздуха +10°С, абсолютный максимум температуры +41°С, абсолютный минимум -48°С. Продолжительность периода с температурой выше 0°С – 202 дня; выше +5°С – 178 дней; выше +10°С – 145 дней.

Дата первых осенних заморозков приходится на 20-25 сентября. Дата последних весенних заморозков – на 1-10 мая.

В отдельные аномальные по климату годы температура воздуха может на 20-30 градусов отличаться от среднемесячных значений.

Атмосферные осадки. По данным Канадейской метеостанции среднегодовая сумма осадков по району за 2010, 2011 и 2012 года соответственно равна 530,4, 494,7 и 454,8 мм, из них наибольшее количество выпадает в вегетативный период (с апреля по сентябрь), соответственно – 349,5, 290,9 и 338,1 мм, что очень благоприятно для сельскохозяйственной деятельности.

Снежный покров устанавливается в конце ноября, иногда задерживается до конца декабря и сходит в начале апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 128 дней и оценивается как оптимальная. Продолжительность таяния снега – 10 дней. Окончательный сход снега происходит примерно 20 апреля. Глубина снежного покрова увеличивается от 13-ти см в начале зимы до 50-ти см в конце, в некоторые снежные зимы высота его поднимается до 80-ти см.

Ветры. Преобладающими направлениями ветра, во все времена года, являются южное и юго-западное. Однако во второй половине зимы и начале весны наряду с западными и юго-западными направлениями часто отмечаются ветры восточные. В летние месяцы при сохранении преобладающего западного направления, возрастает процент повторяемости северо-западных ветров. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в феврале, марте при юго-восточных ветрах. Минимальные скорости ветра приходятся на июль и август. Сильные ветры более 15 м/сек. достаточно редки (всего около 2-х недель в году в юго-западной части района и несколько дольше – в северо-восточной части).

Влажность. Среднегодовая влажность воздуха МО Дубровское сельское поселение составляет 75%, почти ежегодно возникают засушливые периоды различной продолжительности, с высокой температурой и низкой (30 %) относительной влажностью воздуха.

Географическое положение поселения создаёт уникальное пересечение, водных, железнодорожных и автомобильных трасс.

От областного центра (г. Ульяновск) муниципальное образование  Дубровское сельское поселение находится на расстоянии 250 км, от районного центра  р.п. Николаевка  - 15 км..

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах составляет 172,76 га .

Муниципальное образование  Дубровское сельское поселение объединяет 6 населенных  пунктов: с. Дубровка, с. Морд Канадей, с. Никитино, д. Сосновка, д. Кочетовка, п. Белое озеро.

Численность населения муниципального образования  Дубровское  сельское поселение на 01.01.2012 – 1050 человек.

В геоморфологическом отношении территория  муниципального образования Дубровское сельское поселение   тесно связаны с геологическим строением и его геологической историей. Местность представляет собой сравнительно высокое плато (возвышенная равнина), со слабо расчлененной овражно-балочной сетью поверхностью, характеризующееся максимальными абсолютными отметками в пределах Ульяновской области. В районе озера Белое высоты составляют 330-350 м над уровнем моря.

Рельеф местности – основные черты рельефа тесно связаны с геологическим строением и его геологической историей. Местность представляет собой сравнительно высокое плато (возвышенная равнина), со слабо расчлененной овражно-балочной сетью поверхностью, характеризующееся максимальными абсолютными отметками в пределах Ульяновской области. В районе озера Белое высоты составляют 330-350 м над уровнем моря.

Гидрографическая сеть МО Дубровское сельское поселение представлена в основном бассейнами рек Канадейка, Эрзолей и Разлейка, Канчелейка, Гремучка - притоками второго и третьего порядка реки Сызранки, а также многочисленными ручьями, озёрами, прудами и родниками. Разлив рек происходит в конце первой – начале второй декады апреля. Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках. Временно действующая в весеннее время года гидрографическая сеть образована из многочисленных оврагов и балок, по которым сток воды происходит во время весеннего снеготаяния и после ливней. В остальное время их днища сухие. Атмосферные осадки значительно влияют на уровень воды в реках.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории муниципального образования  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения и водоотведения. Водоснабжение централизовано осуществляется в трех  населенных  пунктах  - с. Морд Канадей, с. Никитино, д. Сосновка – из трех  каптажей подачей в сеть потребителям через водонапорную башню. В с.Дубровка, д. Кочетовка  водоснабжение населения происходит из колодцев и бытовых скважин.

Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека, так как основные показатели качества воды не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. Водозаборные устройства (далее ВЗУ) находятся в аварийном состоянии из-за длительного срока эксплуатации. Существующая линия центрального водопровода действует с 1965 года. Собственные канализационные очистные сооружения на территории поселения отсутствуют.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МП «Ремтехсервис».

Канализация в населенных пунктах представляет собой выгребные ямы, утилизация из которых производится населением самостоятельно.

- Существующее положение в сфере водоснабжения

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения муниципального образования  Дубровское  сельское поселение являются открытые источники. Качество воды по основным показателям не удовлетворяет требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано:

- от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;

- от децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют  только в с.Морд Канадей, с. Никитино, д. Сосновка.

Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет.

Кроме этого, водоснабжение деревень осуществляется от собственных ВЗУ.

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их

месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов:

Таблица 1. Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам

| № п/п | Населенный пункт | Водоисточник | Дебит водоисточника, куб.м. | Мощность эл. двиг. и марка водяного насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Морд Канадей | каптаж | 25 куб.м. | 4,0кВТ, ВКС-4\24А\У2 |
| 2 | д. Сосновка | каптаж | 25куб.м. | 5,5 кВТ, ЭВЦ-6,5 |
| 3 | с. Никитино | каптаж | 25 куб.м. | 4кВТ, ВКС-4\24А\У2 |

Централизованным водоснабжением в муниципальном образовании  Дубровское  сельское поселение  Николаевского района Ульяновской области занимается предприятие МП «Ремтехсервис».

Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 4,8 км.

Основная часть была проложена от 1979г до 1981г. Основная масса водопроводных сетей состоит из чугунных и стальных труб диаметром от 25 до 76 мм. Износ водопроводных сетей составляет 100%. Потери воды в 2011 и 2013 годах составили свыше 25%.

Каптажи расположены в с. Морд Канадей, с. Никитино, д. Сосновка.  Возле каждой  скважены  установлена водонапорная башня Рожновского. объемом 25 м3.  Давление в сети на входе в башни составляет 2,0 атмосферы.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром  25- 76мм. Глубина прокладки трубопроводов составляет 1,8 – 3,0 м. Общая протяженность водонапорных сетей в Дубровском сельском поселении составляет 4,8 км.

Износ водопровода составляет  100%. Фактические потери в сетях при транспортировке 62% и не совпадают с расчетом РСТ. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры. Необходим срочный капитальный ремонт и реконструкция системы водоснабжения.

МП «Ремтехсервис» распоряжается сетевым хозяйством на основании договора аренды и не имеет собственных средств для проведения полной модернизации системы. Капитальный ремонт системы водоснабжения требует больших затрат поэтому в мероприятиях программы реконструкция будет финансироваться из трех источников: целевые программы субъекта Федерации (Ульяновской области) на условиях со финансирования средств из местного бюджета, плата за технологическое присоединение к инженерным сетям водоснабжения и инвестиционная надбавка к тарифу на водоснабжение.

Количество поднятой воды в  Дубровском  сельском поселении за последние три года составляет:

| № п/п | Населенный пункт | 2010, м3 | 2011, м3 | 2012, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Никитино | 12768 | 13384 | 13890 |
| 2. | д. Сосновка | 13870 | 14277 | 14598 |
| 3. | с. Морд Канадей | 4189 | 4587 | 4621 |
|  | Всего | 31127 | 38773 | 39822 |

Общая численность населения  муниципального образования Дубровское сельское поселение  составляет порядка 1050 человек, пользуются услугами водоснабжения  65% жителей.

Проекты зон санитарной охраны второго и третьего пояса разработаны и согласованы.

Абоненты приборами расхода воды  не обеспечены.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью водозаборных узлов, размещаемых на территории с.Морд Канадей, д. Сосновка, с. Никитино.

2. Источником водоснабжения являются каптажированные родники.

3. Во время паводка вода не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа, жесткости и мутности.

4. Станции водоподготовки отсутствуют.

5. Водопроводная сеть на территории поселения имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов.

3.2. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие сельского поселения в целом.

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2023 года учитывает увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующей жилой застройки;

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2023 года и подключения 100% населения в населенных пунктах с централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2023 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения принимаются артезианские воды, а так же наземно-грунтовые воды.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении.

Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В настоящее время нормы водопотребления в муниципальном образовании  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области составляют:

- малоэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными – 6,0 куб.м. в месяц

3.5. Перспективная схема водоснабжения

На расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста сельского населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 4,0 тыс. куб.м./год.;

- на 2 этап строительства – 4,83 тыс. куб.м./ год.

- на расчетный срок строительства – 5,0 тыс. куб.м./год.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 2 этап строительства – 0,38 тыс. куб.м./сезон;

- на 3 этап строительства – 0,45 тыс. куб.м./сезон.

Запасы подземных вод в пределах сельского поселения по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Систему поливочного водопровода, предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек  и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения  Дубровское  сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в населенных пунктах с центральным водопроводом; – заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы) и со строительством узла водоподготовки;

- получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны І пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» и СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружной сети и сооружений» площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,5 га;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

На этот период для обеспечения жителей сельского поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Построить ВЗУ в составе центрального водоснабжения или провести реконструкцию с установкой станций водоподготовки.

2. Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Таблица 2.

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в муниципальном образовании  Дубровское   сельское поселение до 2023 года

| Наименование мероприятия | Место нахождения объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция каптажа и водопровода 1350м и строительство системы очистки воды | с. Морд Канадей | 2014-2015г | 0,005 |
| Реконструкция каптажа и строительство водопровода – 1450м , установка башни Рожновского | д. Сосновка | 2016-2017 | 3,00 |
| Реконструкция каптажа и строительство водопровода 2000м и строительство систем очистки воды | с. Никитино | 2018-2019 | 0,98 |
| Строительство скважины водоснабжения с системой очистки воды | с.Дубровка | 2019-2022 | 0,01 |
| Строительство водопровода-4,050 км | с. Дубровка | 2023 | 56,0 |
| Установка глубинного насоса | с. Никитино | 2023 | 0,003 |
| ИТОГО: |  |  | 60,00 |

Для реализации данных мероприятий на сумму 60,00 млн.руб. необходима инвестиционная программа. Администрация муниципального образования  Дубровское   сельское поселение предложит разработку инвестиционной программы обслуживающей организации – МП «Ремтехсервис». В случае отказа в участии инвестирования, администрация муниципального образования  Дубровское сельское  поселение  продолжит подбор инвесторов для инвестиций в водоснабжение населенных пунктов поселения.

- Существующее положение в сфере водоотведения

4.1. Анализ структуры системы водоотведения

Населенные пункты поселения не имеют централизованного отвода бытовых и производственных сточных вод. Жители пользуются выгребами или надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

Ввиду постоянного возрастания требований к качеству стоков, необходимо строительство канализационных сооружений со строительством узла обеззараживания, доочистки стоков и механического обезвоживания осадка.

4.2. Анализ существующих проблем

1. В настоящее время  Дубровское сельское поселение  имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованная система канализации отсутствует.

2. В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод с последующим обеззараживанием.

3. Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

4. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

5. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и

промышленных зонах сельского поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

4.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового и жилого фонда рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и составит 5,45 тыс. куб.м./год

4.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. На территории сельского поселения предлагается строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка во всех бассейнах канализования, развитие канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сети водоотведения 5 км | пос. Белое озеро | 2014-2015 | 3,1 |
| Строительство сети водоотведения 1,350 км | с.Морд Канадей | 2014-2015 | 1,8 |
| Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки | с.Дубровка | 2015-2018 | 1,65 |
| Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки | пос. Белое озеро | 2015-2018 | 1,2 |
| Строительство сооружений для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия), с использованием осадков очистных сооружений сточных вод мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки | пос. Белое | 2018-2020 | 2,4 |
| Строительство сооружений для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия), с использованием осадков очистных сооружений сточных вод мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки | с.Дубровка | 2020-2023 | 2,4 |
|  |  |  | Итого: 12,55 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки должна  быть подключена к очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- строительство очистных сооружений малой производительности 10 – 50 куб.м./сут.

- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

4. Мероприятия схемы

5.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения муниципального образования  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих реконструируемых ВЗУ и вновь построенных источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2023 год) должна составить 5,45 тыс. куб.м./год.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально- культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2013 -2015 гг.

- Реконструировать существующие ВЗУ в д.Сосновка с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок, со строительством установки водоподготовки.

- Построить водопровод, протяженностью 1,450 км.

- Установить башню Рожновского.

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих и

планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно- питьевого водоснабжения».

II этап строительства 2015-2018гг.

- Реконструировать существующие водозаборные устройства (ВЗУ);

- Построить станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- Построить магистральный водовод для планируемой на расчетный срок застройки;

- Построить  канализационные очистные сооружения с применением новых технологий очистки сточных вод;

- Построить канализационные самотечные коллекторы для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки;

- Построить канализационные очистные сооружения;

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех планируемых ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения»

III этап строительства (расчетный срок 2018-2023)

- Построить новый водопровод, протяженностью 4,050 км;

- Установить башню Рожновского, объемом 50 м3;

- Построить канализационные очистные сооружения.

- Организовать І и ІІ пояс зон санитарной охраны для всех действующих ВЗУ в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет

обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора.

Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Питьевая» диаметром до 100. Общая протяженность сетей составит 8,85 км.

5.2. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоотведения

Водоотведение будет осуществляться самотечными канализационными коллекторами до площадок существующих и новых очистных сооружений канализации с учетом увеличения их производительности. Общая протяженность канализационных сетей диаметром 100 - 150 мм составит  6,35 км. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005. Напорная канализационная сеть – из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с таблицей 3 учитывая этапы жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

I этап 2013 -2015 гг.

- Построить сети водоотведения в с.Дубровка и п. Белое озеро,  с.Морд Канадей, общей протяженностью  6,35 км.

II этап. 2015-2018 гг.

- Строительство локальных очистных сооружений мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки в с. Дубровка и п. Белое озеро

III этап. Расчетный срок 2018-2023гг.

- Построить сооружения для выработки вторичных энергетических ресурсов (тепло, электроэнергия), с использованием осадков очистных сооружений сточных вод мощностью до 0,1 тыс. куб.м/сутки с.Дубровка и п. Белое озеро.

6. Финансовые потребности для реализации

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2012 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

7. Основные финансовые показатели

7.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий

программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит 55550,0 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение – 53000,0тыс. рублей, приходящиеся на водоотведение – 11550,0 тыс. рублей

.

7.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2013-2023 годах составляет:

- всего - 72600,0 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 3000,0 тыс. рублей;

- обслуживающая организация – 1000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 58600,0 тыс. рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

Таблица 4.

Финансирование программы на 10 лет (тыс. руб.)

| Услуга | Обслуживающая организация | Администрация | Инвесторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 1000,0 | 3000,0 | 52000,0 |
| Водоотведение | 1000,0 | 1000,0 | 10550,0 |
| Всего | 2000,0 | 4000,0 | 53550,0 |

8. Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и

водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов муниципального образования  Дубровское  сельское поселение Николаевского района Ульяновской области на период 2013 – 2023гг.