ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕНЗА ГПС»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ РАЗВИТИЯ

ТОМ 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Генеральный директор                                                                                               Дорофеев П.П.

Руководитель проекта                                                                                                 Дорофеев П.П.

Главный архитектор  проекта                                                                                Килипенко П.Ф.

ПЕНЗА

2009

Состав проекта:

1. Пояснительная записка «Генеральный план развития»

МО Дубровское сельское поселение

МО Николаевский район Ульяновской области

| № п/п | Наименование раздела | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Положения Генерального плана развития |
|  | Том 1. Цели и задачи Генерального плана развития. Мероприятия Генерального плана развития и этапы их реализации |
|  | Раздел II. Материалы по обоснованию Генерального плана развития |
|  | Том 2. Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории |
|  | Том 3. Основные факторы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне |
|  | Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
|  | Том 4. Градостроительные и административно-территориальные решения |
|  | Том 5. Охрана окружающей среды |
|  | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема размещения объектов культурного и социально- бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 3 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 5 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Проект границ п. Белое Озеро (опорный план)» | М. 1:5 000 |
| 10 | «Проект границ п. Белое Озеро (основной чертёж)» | М. 1:5 000 |

Авторский коллектив:

| № п\п | Наименование раздела | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитическая часть (Пояснительная записка) | Главный архитектор проекта: Ведущий архитектор: Инженер: Исполнитель: Научные консультанты по проекту: заслуженный архитектор России, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Градостроительство» Пензенского государственного университета архитектуры и строительства кандидат архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Консультант по вопросам охраны окружающей среды: Консультант по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: | Килипенко П.Ф. Пивкина Н.Н. Ларина Е.Н. Килипенко А.П. Круглов Ю.В. Чурляев Б.А. Шмыров Н.Т. Осинсков П.А. |
| 2 | Графическая часть (схемы) | Ведущий архитектор: Исполнитель: | Пивкина Н.Н. Килипенко А.П. |

| Оглавление |
| --- |
| Раздел III. Проектные решения по Генеральному плану развития |
| Том 5. Охрана окружающей среды |
| Охрана окружающей среды МО Дубровское сельское поселение | 6 |
| 1. Мероприятия по обеспечению нормативных экологических условий развития территории МО «Николаевский район» при градостроительной деятельности | 6 |
| 1.1. Экологический и природно-рекреационный каркас территории проектирования | 6 |
| 1.2. Экологическое зонирование территории | 7 |
| 2. Зоны с особыми условиями использования территории | 9 |
| 2.1. Зоны особо охраняемых территорий | 9 |
| 2.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия | 9 |
| 2.1.1.1. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться деятельность по охране и возможному использованию объектов историко-культурного значения | 11 |
| 2.1.1.2. Перечень мероприятий по охране памятников историко-культурного значения на территории МО Дубровское сельское поселение | 12 |
| 2.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий | 15 |
| 3. Основные источники загрязнения окружающей среды | 15 |
| 3.1. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов промышленности, сооружений и иных объектов | 15 |
| 3.1.1. Объекты промышленного, агропромышленного комплекса | 17 |
| 3.1.1.1. Анализ современного состояния | 17 |
| 3.1.1.2. Проектное решение | 18 |
| 3.1.2. Транспортная инфраструктура | 19 |
| 3.1.2.1. Анализ современного состояния | 19 |
| 3.1.2.2. Проектное решение | 20 |
| 3.1.3. Автозаправочные и автогазозаправочные станции, автомобильные мойки | 21 |
| 3.1.3.1. Анализ современного состояния | 21 |
| 3.1.3.2. Проектное решение | 21 |
| 3.1.4. Энергоснабжение | 22 |
| 3.1.4.1. Анализ современного состояния | 22 |
| 3.1.4.2. Проектное решение | 23 |
| 3.1.5. Теплоснабжение | 23 |
| 3.1.5.1. Анализ современного состояния | 23 |
| 3.1.5.2. Проектное решение | 25 |
| 3.1.6. Газоснабжение | 25 |
| 3.1.6.1. Анализ современного состояния | 25 |
| 3.1.6.2. Проектное решение | 25 |
| 3.1.7. Полигоны твёрдых бытовых и промышленных отходов | 26 |
| 3.1.7.1. Анализ современного состояния | 26 |
| 3.1.7.2. Проектное решение | 28 |
| 3.1.8. Объекты захоронения биологических отходов | 28 |
| 3.1.8.1. Анализ современного состояния | 28 |
| 3.1.8.2. Проектное решение | 29 |
| 3.1.9. Кладбища | 29 |
| 3.1.9.1. Анализ современного состояния | 29 |
| 3.1.9.2. Проектное решение | 29 |
| 3.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 30 |
| 3.2.1. Анализ современного состояния | 30 |
| 3.2.2. Проектное решение | 31 |
| 3.3. Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения | 31 |
| 3.3.1. Анализ современного состояния | 32 |
| 3.3.2. Проектное решение | 35 |
| 3.4. Территории, подверженные воздействию опасных процессов природного и техногенного характера | 37 |
| 3.5. Территории залегания полезных ископаемых | 39 |
| 4. Мероприятия по охране окружающей среды на территории МО Дубровское сельское поселение | 39 |
| 4.1. Мониторинг окружающей среды | 40 |
| 4.2. Повышение уровня экологической культуры населения, экологического воспитания | 40 |
| 4.3. Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды МО Дубровское сельское поселение | 40 |
| Раздел IV. Графические материалы | 43 |

Охрана окружающей среды

МО Дубровское сельское поселение

1. Мероприятия по обеспечению нормативных экологических условий

развития территории МО Дубровское сельское поселение

при градостроительной деятельности

1.1. Экологический и природно-рекреационный каркас

территории проектирования

Основной задачей Генерального плана развития является улучшение санитарно-гигиенической и экологической ситуации в проектируемых границах градостроительными методами.

Планировочная структура урбанизированной территории наиболее удобна и благоприятна в гигиеническом и экологическом отношении тогда, когда промышленность, имеющая производства, загрязняющие окружающую среду, размещена в специальных районах и отделена от селитебной зоны озелененными пространствами, создана удобная сеть внутренних транспортных магистралей и жилые районы достаточно озеленены.

Основными приемами создания системы экологических градостроительных решений является функциональное зонирование территорий (зоны: жилая, промышленная, коммунально-складская, инженерной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, рекреационные, водоохранные, санитарной охраны источников водоснабжения, прибрежные защитные полосы, территории зелёных насаждений различного назначения, леса, особо охраняемые природные территории и др.).

В границах МО Дубровское сельское поселение на сегодняшний день природных территорий, не затронутых деятельностью человека, практически не осталось, что вызывает необходимость в принятии в качестве «опоры» для усиления защиты от негативных проявлений антропогенных воздействий территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции.

Неразрывная взаимосвязь переходящих друг в друга средозащитных и выполняющих санитарно-гигиенические функции территорий, формирует условно «природный каркас», наличие которого создает предпосылки для поддержания естественного экологического равновесия в границах проектирования и на прилегающих территориях, а, следовательно, способности компонентов окружающей среды к самоочищению и противостоянию негативным проявлениям антропогенных воздействий.

Таким образом, расширение «экологического каркаса» является основным приёмом создания системы экологических градостроительных компенсаций в границах проектирования и на прилегающих пограничных территориях.

Экологический каркас - взаимосвязанная совокупность территорий, занятых естественными экосистемами, которые имеют минимальные для вмещающего региона антропогенные изменения пространственной структуры и минимально достаточная для долговременного сохранения основных природных характеристик региона, в первую очередь - биологического разнообразия.

В границах МО Дубровское сельское поселение элементами экологического каркаса выступают:

- узлы экологического каркаса – особо охраняемые природные территории;

- зоны связанности - защитные леса, объекты водного фонда, долины рек, поймы рек и надпойменные территории, лесостепные территории;

- буферная зона принимается равной 100 м.

Основные направления деятельности по экологической оптимизации состояния окружающей среды муниципального образования могут быть реализованы при осуществлении предлагаемого комплекса мероприятий по сохранению и восстановлению компонентов окружающей среды, предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду.

В качестве компенсационных мер социального и экологического характера по улучшению условий проживания населения в пределах сложившейся капитальной застройки предусматривается:

- повышение уровня благоустройства и озеленения территории;

- усиление микроклиматической эффективности зеленых насаждений - регулирование инсоляционного режима, сохранение аэрации, формирование оптимального режима влажности.

Такой подход позволит сохранить существующий природно-ресурсный потенциал и снизить негативные последствия антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды в современных условиях и в условиях реализации мероприятий Генерального плана развития МО Дубровское сельское поселение МО «Николаевский район» Ульяновской области.

1.2. Экологическое зонирование территории

Требования к освоению земель дифференцируются для различных видов их функционального назначения, режимов землепользования и охраны.

В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (Федеральный закон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ) земли в Российской Федерации (в данном случае в МО Дубровское сельское поселение МО «Николаевский район» Ульяновской области) по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населённых пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель. Но при любых формах использования земель основным требованием остается обеспечение устойчивости геологической среды, сохранности ценных природных ландшафтов и нормативного качества атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод. Вследствие чего выявление зон ограничений для градостроительной деятельности является необходимой составной частью работы по территориальному планированию.

Одним из приемов экологической планировочной организации населенной территории является определение границ зон, в пределах которых градостроительная деятельность осложняется особенностями природных условий или ограничивается требованиями действующих нормативных, регламентирующих и правовых документов нормативно-правовой базы Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья населения.

Выявление зон с особыми условиями использования территорий в границах проектирования позволило определить территории, непригодные для осуществления градостроительной деятельности, ограниченно пригодные и благоприятные. Благоприятные и неблагоприятные территории для градостроительной деятельности в МО Дубровское сельское поселение показаны в Таблице 1.

Комплексная экологическая оценка территории МО Дубровское сельское поселение

по возможности использования для градостроительной деятельности

Таблица 1

| Непригодные территории | Ограниченно пригодные территории | Благоприятные территории |
| --- | --- | --- |
| Зоны охраны памятников истории и культуры, историко-культурных комплексов и объектов. 1-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения. | Особо охраняемые природные территории и охранные зоны ООПТ/ (Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ от 13 декабря 1992г. №33 «Об утверждении типовых положений о государственных природных заказниках и памятниках природы; Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Федеральный закон Российской Федерации от 3.07.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»); Зоны залегания полезных ископаемых (Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах»); Территории, подверженные опасным геологическим процессам: эрозионные процессы; подтопление паводковыми водами, делювиальный смыв почв; Санитарно-защитные зоны промышленных и с/х предприятий и объектов, в т.ч. СЗЗ биотермических ям, полигонов ТБО, кладбищ; Области распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности) и слабо защищенных (II категория защищенности) от загрязнения с поверхности; 2 и 3-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения; Охранные зоны магистральных трубопроводов; Охранные зоны высоковольтных ЛЭП | Территории на свободных землях, не пригодные для сельскохозяйственного использования, не имеющие ограничений по инженерно-геологическим условиям и согласно нормативным требованиям |

2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны (СЗЗ), зоны охраны объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (Статья 1. Федеральный Закон «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 года № 190-ФЗ).

В целом вопросы охраны и содержания объектов культурного наследия регионального и местного значения относится непосредственно к уровню области и муниципального района соответственно.

В границах МО Дубровское сельское поселение выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

2.1. Зоны особо охраняемых территорий

Согласно действующему Земельному кодексу РФ (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 136-ФЗ) к землям особо охраняемых территорий относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

2.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

Наличие памятников истории и культуры в границах рассматриваемого поселения требует соблюдения действующего законодательства РФ в области охраны объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия (памятники архитектуры), расположенные на территории МО Дубровское сельское поселение, приведены в Таблице 1.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), расположенные на территории МО Дубровское сельское поселение, приведены в Таблице 2.

В настоящее время земельные участки, занимаемые объектами культурного наследия не оформлены в установленном Законодательством порядке, не разработаны проекты и не утверждены охранные зоны, не утверждены соответствующие регламенты.

Областной целевой программой «Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области на 2011-2013 годы» предусматриваются необходимые мероприятия по изменению ситуации в данной сфере.

На 2010 год планируется проведение исходных землеустроительных работ по территориям, занятым объектами культурного наследия для постановки их на кадастровый учёт.

Согласно «Методическим рекомендациям по экологическому мониторингу недвижимых объектов культурного наследия»:

Памятники истории и культуры - состоящие на государственном учете материальные объекты и памятные места, связанные с историей и творчеством людей, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 июня 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

2.1.1.1. Нормативная документация, на основе которой должна формироваться

деятельность по охране и возможному использованию объектов

историко-культурного значения:

- Областная целевая программа "Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области" на 2011-2013 годы;

- Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25.06.2002 № 73-ФЗ;

- Постановление Совета Министров СССР от 16.09.1982 № 865 "Об утверждении Положения об охране и использовании памятников истории и культуры";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 об утверждении Положения о госконтроле в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации;

- Постановление Правительства Ульяновской области от 30.04.2009 № 186-П об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной арендной платы арендаторам объектов культурного наследия;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1204 "Об утверждении Положения о государственном контроле в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия";

- Приказ Росохранкультуры от 27.02.2010 № 27 "Об утверждении формы паспорта объекта культурного наследия" и другие нормативные документы.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

-Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

-Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

-Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

2.1.1.2. Перечень мероприятий по охране памятников

историко-культурного значения на территории

МО Дубровское сельское поселение

1.Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

2.Соблюдение режимов использования территорий и зон охраны объектов культурного наследия;

3.Обеспечение содействия администрации МО «Николаевский район» в осуществлении ее деятельности по охране и сохранению объектов культурного наследия, предоставление информации, касающейся объектов культурного наследия;

4.Вновь выявляемые объекты, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, зарегистрированные в списках вновь выявленных объектов, до решения вопроса о принятии их на государственный учет как памятников истории и культуры подлежат охране в порядке, предусмотренном действующим законодательством об охране памятников истории и культуры;

5.Содействие в постановке на охрану вновь выявленных объектов историко-культурного значения с определением охранных зон;

6.Проведение постоянного мониторинга состояния памятников историко-культурного значения. Для осуществления мониторинга состояния объектов культурного наследия выбирается система индикаторов и устанавливается периодичность их наблюдения. Динамика фиксируемых изменений является основанием для принятия оперативных административных решений, а также для создания и реализации программ сохранения культурного наследия;

7.Необходима разработка историко-культурных опорных планов и проектов зон охраны объектов культурного наследия (или корректура имеющихся), отвечающих современным требованиям законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия, с доведением их до утверждения в установленном порядке, как обязательной основы для разработки градостроительных регламентов;

8.Содействие в реализации областных целевых программ по комплексному развитию, сохранению наследия, совершенствованию экологического состояния и рекреационно-туристическому использованию районов, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

9.Участие в разработке концепции социально-экономического развития МО «Николаевский район», с учетом максимального сохранения и использования богатств культурного наследия;

10.Необходимы исследования и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение поддержания и сохранения.

Общие мероприятия по сохранению объектов культурного наследия:

Сохранение объекта культурного наследия

Сохранение объекта культурного наследия - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

Консервация объекта культурного наследия

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

Ремонт памятника

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

Реставрация памятника или ансамбля

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия.

Режимы содержания территории историко-культурных объектов:

Общие положения:

1.Сохранение композиционной роли памятников в структуре населённых пунктов и природных ландшафтов;

2.Сохранение сомасштабного окружения объектов культурного наследия;

3.Сохранение видовых коридоров и пространственных связей для наилучшего восприятия памятников истории и культуры;

4.Закрепление исторически сложившихся функций на территории близлежащего градостроительного окружения;

5.Исключение из области зрительного восприятия объектов наземных инженерных коммуникаций;

6.Любые виды проектных, земляных и строительных работ должны согласовываться с уполномоченными государственными органами по охране объектов культурного наследия.

Для памятников и мемориалов воинам-односельчанам:

1.Необходимость ландшафтного оформления с посадкой декоративных растений и оформлением дорожек;

2.Устройства декоративных ограждений;

3.Исключение хозяйственных построек, ухудшающих зрительное восприятие объектов;

4.Зрительный бассейн определить со стороны главного фасада памятников;

5.Ограничить общественные функции, не имеющие отношения к достопримечательному месту.

Для памятников архитектуры:

1.Запрещение функций, требующих строительства крупных зданий и сооружений, привлекающих большие потоки транспорта и негативно воздействующих на экологию достопримечательного места;

2.Возможность использования объектов под общественные функции, в том числе с обеспечением экскурсионных функций, при условии, если это не наносит ущерба сохранности памятников и не нарушает их историко-художественной ценности;

3.Запрещение размещения промышленных, складских и иных предприятий, функционально не имеющих отношения к достопримечательному месту;

4.Регенерация рядовой историко-культурной застройки;

5.Нейтрализация дисгармоничных объектов;

6.Осуществление нового строительства в режиме регенерации застройки. Строительство с соблюдением масштабного и средового соответствия историко-культурной среде;

7.Сохранение исторического силуэта достопримечательного места;

8.Сохранение исторического архитектурного облика достопримечательного места, основу которого составляет народная архитектура с украшениями в виде наличников, карнизов, завалинок и пр.

Перечень объектов культурного наследия (памятников архитектуры)

Таблица 1

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Мордовский Канадей, центр | Церковь Архистрата Михаила (православный приходской храм), 1770 (?); 1867 гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |
| 2 | с. Никитино, центр | Церковь Архангела Михаила (православный приходской храм), 1859 г. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-98 |

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Таблица 2

| № п/п | Местоположение | Наименование, датировка, памятники истории | Документ о постановке на госохрану и статус (Федеральный, Региональный, Муниципальный, Выявленный) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Белое Озеро | Братская могила 24 советских лётчиков, погибших при воздушной катастрофе окт. 1941г. | РОИ от 16.03.57 №223/5 |
| 2 | с. Дубровка, центральная часть | Памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (из сел: Дубровка, Мордовский Канадей, Никитино, Сосновка и Кочетовка), 1970-е гг. | Письмо РК РФ от 24.03.98г. № 421-34-14 |

В настоящее время размеры охранных зон объектов культурного наследия в районах Ульяновской области не определены.

После определения их величины необходимо внести коррективы в материалы Генерального плана развития.

2.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Создание особо охраняемых природных территорий (ООПТ) предназначено в общем виде для организации индикаторных зон, т.е. территорий, где оценивается воздействие антропогенных и техногенных факторов на природную среду. По этим индикаторным территориям производится качественная и количественная оценка изменения состояния природной среды под влиянием негативных факторов. Создание ООПТ связано с сохранением природной среды, природных ландшафтов (почв, вод, растительного и животного мира), сохранения рекреационных ресурсов, поддержки экологического баланса в условиях рекреационного использования природных территорий.

На территориях ООПТ запрещается: выпас скота и сенокошение, распашка земель, проведение лесомелиоративных строительных работ, отстрел и отлов животных, сбор растений и насекомых. Режимы охранных зон отсутствуют.

На территориях, занимаемых памятниками природы, с учётом их ценности, назначения и уязвимости, устанавливается заповедный режим охраны, который предполагает полный запрет на все виды хозяйственной или иной деятельности в установленных границах. Землепользователи, на землях которых находятся памятники природы, должны соблюдать установленный режим охраны, соблюдение которого контролируют местные органы власти и комитет экологии.

В границах проектирования из природных достопримечательностей имеется:

Памятник природы регионального значения – озеро «Белое» (зеркало озера), поставлен на учёт Решением Исполкома Областного Совета народных депутатов № 832 от 17.12.1974 г., Постановлением Законодательного Собрания Ульяновской области № 30/333 от 27.11.1997 г. (Ведомственная подчинённость - Министерство лесного хозяйства природопользования и экологии Ульяновской области).

Площадь зеркала озера – 96,0 га.

# Каранголь (Котлован). В северо-восточной части МО Дубровское сельское поселение, между станциями «Никулино» и «Ключики» Куйбышевской железной дороги, имеется платформа с необычным названием «Каранголь»

# Урочище, бесспорно, заслуживает официального признания как уникального объекта природы, ведь таких естественных водопадов, именуемых порогами, нет в соседних районах.

3. Основные источники загрязнения окружающей среды

3.1. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов промышленности,

сооружений и иных объектов

В урбанизированных зонах выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды с прямым экологическим воздействием.

# Вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются:

# наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

# отсутствие установленных СЗЗ от предприятий I-II классов;

# изношенность оборудования на предприятиях.

# Также существенное негативное воздействие на окружающую среду оказывают предприятия пищевой, лёгкой, деревообрабатывающей промышленности, предприятия сельского хозяйства, автотранспорт.

Проектными решениями учтены основные мероприятия по стабилизации и оздоровлению экологической обстановки, представленные в:

- Областной целевой программе «Охрана окружающей среды Ульяновской области на 2007-2010 годы»;

- Государственном докладе «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Николаевском районе в 2008 году», подготовленном Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Кузоватовском районе (главный специалист-эксперт Шкирдова А.А., Ларионова А.В.).

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ для всех предприятий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ). СЗЗ отделяют территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для проектируемой территории это санитарно-защитные зоны промышленных и сельскохозяйственных предприятий, канализационных очистных сооружений (КОС), кладбищ, скотомогильников, магистральных газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов высоковольтных ЛЭП, железных дорог, автодорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», вступившими в силу 01.03.2008 года, вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) - от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором) через расчетную (предварительную) к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади, для предприятий II, III класса - не менее 50% площади.

Допустимые в пределах санитарно-защитных зон промышленных (коммунальных) предприятий (объектов) виды хозяйственной деятельности едины для государственных, индивидуальных и частных предприятий и определяются номенклатурой производственных объектов и планировочных элементов, допускаемых к размещению на территории санитарно-защитных зон, согласно Рекомендациям по разработке проектов санитарно-защитных зон промышленных предприятий, групп предприятий.

3.1.1. Объекты промышленного, агропромышленного комплекса

3.1.1.1. Анализ современного состояния

На территории МО Дубровское сельское поселение нет крупных промышленных объектов и производств, которые оказывали бы существенное негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека.

Однако, от существующих предприятий деревообрабатывающей промышленности, пищевой промышленности, сельскохозяйственного предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливаются специальные территория с особым режимом использования (СЗЗ) санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения атмосферного воздуха или физического воздействия до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Отсутствие проектов СЗЗ, перед началом производственной деятельности, приводит к размещению производств вблизи существующей жилой застройки.

В целях упорядочения установления СЗЗ промышленных объектов и производств в РФ, с 1 марта 2008 г., введена в действие новая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В указанный документ впервые введено понятие расчётная санитарно-защитная зона и порядок её установления. СЗЗ в каждом конкретном случае устанавливаются на основании расчётов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха, воздействия шума и ЭМИ, а также на основании результатов натуральных исследований  и измерений. Проектирование СЗЗ осуществляется на этапе разработки проекта строительства, реконструкции и эксплуатации объекта и является обязательным для действующих предприятий промышленного производства, имеющих выбросы в атмосферный воздух больше 0,1 ПДК или имеющие превышения ПДУ по шуму и ЭМИ.

Основные стационарные источники загрязнения окружающей среды на территории МО Дубровское сельское поселение:

1.Производственная база для воспроизводства леса и деревообрабатывающее производство - ООО «Дубрава» - (СанПиН, п. 7.1.5., Класс санитарной вредности IV, п.2, санитарно-защитная зона – 100 м.):

Ведущий фактор, по которому установлена СЗЗ – шум;

Расстояние до ближайшего жилья – 300 м.;

Наличие проекта СЗЗ – не требуется.

2.Станция биологической очистки - ОАО «Симбирские курорты», санаторий «Прибрежный» - (СанПиН, п. 7.1.13., Таблица 7.1.2, санитарно-защитная зона – 150 м.):

Ведущий фактор, по которому установлена СЗЗ – выбросы в атмосферу;

Расстояние до ближайшего жилья – 1000 м.;

Наличие проекта – нет.

3.Кумысный цех – ОАО «Симбирские курорты», санаторий «Прибрежный» - (СанПиН, п. 7.1.8., Класс санитарной вредности V, санитарно-защитная зона – 50 м.):

Ведущий фактор, по которому установлена СЗЗ – выбросы в атмосферу;

Расстояние до ближайшего жилья – 50 м.;

Наличие проекта СЗЗ – не требуется.

Добыча полезных ископаемых:

-Карьеры по добыче песка - Класс санитарной вредности – IV, санитарно-защитная зона 100 м.

3.1.1.2. Проектное решение

Программами социально-экономического развития и развития агропромышленного и промышленного комплексов Ульяновской области и Николаевского района и проектом «Генерального плана развития» МО Славкинское сельское поселение предлагается восстановление и дальнейшее развитие сельскохозяйственного и промышленного производства на существующих площадях, а также на территориях, примыкающих к населённым пунктам, определяемых под производственно-коммунальные зоны. На данных территориях располагались ранее действующие предприятия и производственные мощности.

Приоритетными направлениями для развития «проектом» предлагаются:

- животноводство;

- растениеводство;

а также:

-лесохозяйственная деятельность;

-деревообрабатывающее производство;

-пищевое производство.

Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объектов агропромышленного комплекса определяется согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, и составляет:

Животноводство:

-хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники и т.д.) до 100 голов – Класс санитарной вредности IV, санитарно-защитная зона 100 м.;

-свыше 100 голов (всех специализаций) - Класс санитарной вредности – III, санитарно-защитная зона 300 м.;

-фермы птицеводческие до 100 тыс. кур несушек и до 1млн. бройлеров в год - Класс санитарной вредности – III, санитарно-защитная зона 300 м.;

Хранилища зерна, картофеля, овощей, фруктов – Класс санитарной вредности V, санитарно-защитная зона 50 м.

Кроме того, «Генеральным планом развития» МО Дубровское сельское поселение предлагается территория для возможного размещения свинокомплекса (юго-западнее с. Дубровка и юго-восточнее д. Сосновка, как инвестиционная площадка), общей площадью около 15 га. Вместе с тем, размещение предприятий агропромышленного комплекса возможно на любых удобных для размещения землях сельскохозяйственного назначения, с учётом разработки СЗЗ в соответствии с действующими нормами и требованиями.

# Вклад в загрязнение окружающей среды вносят как стационарные, так и передвижные источники загрязнения. Основными проблемами, связанными со стационарными источниками загрязнения, являются:

# наличие жилой застройки в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ);

# отсутствие установленных СЗЗ от предприятий;

# изношенность оборудования на предприятиях.

Для исключения негативного воздействия на окружающую среду необходимо:

1..Обеспечить разработку проектов СЗЗ существующих и проектируемых предприятий, разработать программу по выносу жилой застройки из СЗЗ;

2..Оббеспечить строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков на предприятиях;

3..Обеспечить строительство сооружений и систем дождевой канализации, сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех предприятий, проектируемых автозаправочных станций, стоянок автомобильного транспорта;

4..Обеспечить утилизацию производственных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

3.1.2. Транспортная инфраструктура

3.1.2.1. Анализ современного состояния

Важная планировочная ось Николаевского района - железная дорога «Москва-Самара-Дальний Восток», которая проходит с запада на восток почти параллельно федеральной дороге М-5«Урал» с северной стороны, затрагивает лишь небольшой северо-восточный участок поселения (протяжённость в границах муниципального образования – 6,3 км.).

Федеральная дорога М-5«Урал» имеет протяжённость в границах муниципального образования – 5,1 км.

Главной планировочной осью поселения является автодорога «М-5 «Урал»-посёлок Белое Озеро», которая охватывает значительную часть территории и связывает между собой почти все населённые пункты поселения. Она проходит от автодороги федерального значения между с. Дубровка и с. Никитино, вдоль д. Кочетовка и до п. Белое Озеро.

Все населенные пункты МО Дубровское сельское поселение связаны между собой автомобильными дорогами преимущественно с асфальтовым покрытием.

Внутрипоселковые дороги МО Дубровское сельское поселение

| Населённый пункт | Наименование показателей | Ед. изм., км. |
| --- | --- | --- |
| с. Дубровка | внутрипоселковые дороги | 2,2 |
| с. Мордовский Канадей | внутрипоселковые дороги | 1,8 |
|  | Межпоселковая дорога Сосновка-Мордовский Канадей | 1,2 |
| д. Сосновка | внутрипоселковые дороги | 1,2 |
| с. Никитино | внутрипоселковые дороги | 1,3 |
|  | Межпоселковая – от остановки «Никитино» до с. Никитино | 1,9 |
| д. Кочетовка | внутрипоселковые дороги | 0,9 |
| п. Белое Озеро | внутрипоселковые дороги | 1,1 |

(Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории МО Дубровское сельское поселение, находящихся в собственности Ульяновской области, представлен в таблице 4);

# (Перечень основных мостовых сооружений дорог общего пользования представлен в таблице 5).

Кроме того, учитывая, что территория района в целом и МО Дубровское сельское поселение имеет очень живописный ландшафт и рельеф, покрыта очень развитой сетью различных извилистых рек, речек, ручьёв, а также оврагами и оползнями, имеется большое количество второстепенных мостовых сооружений, которые также находятся в крайне неудовлетворительном состоянии.

# Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории

# МО Дубровское сельское поселение,

# находящихся в собственности Ульяновской области

Таблица 4

| № п/п | Значение дороги | Наименование дороги | Протяжённость по типам покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | Асфальтобе-тон | Ще-бень | Гру-нт |
| 1 | межмуниципальное | Урал-Белое озеро | 14,13 | 14,13 | - | - |
| 2 | межмуниципальное | Урал-Белое Озеро-Дубровка-Сосновка | 7,6 | 2,475 | 5,125 | - |
|  |  | Итого: | 21,73 | 16,605 | 5,125 | - |

# Перечень основных мостовых сооружений автомобильных дорог общего пользования,

# расположенных на территории МО Дубровское сельское поселение

Таблица 5

| № | Наименование дороги | Ближайший населённый пункт | Пересекаемое препятствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-5 «Урал» | с. Никитино | р.Канадейка |
| 2 | М-5 «Урал» | с. Никитино | р.Зрзалей |
| 3 | Дубровка-Сосновка | с. Дубровка | ручей |
| 4 | Дубровка-Сосновка | д.Сосновка | ручей |
| 5 | Мордовский Канадей-Сосновка | с. Мордовский Канадей-д. Сосновка (на границе) | р.Канадейка |
| 6 | Урал-Дубровка-Никитино | с. Никитино | р.Эрзалей |
| 7 | Урал-Кочетовка-Белое Озеро | д. Кочетовка | ручей |
| 8 | Кочетовка-Губашево | д. Кочетовка | р.Эрзалей |

3.1.2.2. Проектное решение

Схемой территориального планирования МО «Николаевский район» определён каркас автомобильных дорог, основными осями которого являются дорога федерального значения М-5 «Урал» и дорога регионального значения «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка».

По территории МО Дубровское сельское поселение дорога «Бестужевка-Барыш-Николаевка-Павловка» проходит в самой северо-восточной части поселения, не затрагивая населённых пунктов.

В настоящее время существуют межпоселенческие транспортные связи, как правило, грунтовые, полевые дороги, которые необходимы для оптимизации транспортного каркаса территории района в целом и улучшения связей между населёнными пунктами.

На территории МО Дубровское сельское поселение

Общая протяжённость таких дорог – 44,6 км.

Общая плотность сети дорог – 25,8 км/100 кв.км.

Схемой территориального планирования Ульяновской области предлагается строительство на первую очередь на территории МО «Николаевский район» ряда автодорог местного значения, предназначенных для улучшения связности населённых пунктов района на второстепенных направлениях и частей района между собой.

На территории МО Дубровское сельское поселение:

- автомобильная дорога «Губашево-Кочетовка»;

- автомобильная дорога «Мордовский Канадей-М-5 «Урал»;

Проектом предлагается:

- Обеспечить все внутрипоселковые автомобильные дороги твёрдым покрытием;

- Разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений;

- В рамках программы развития сети федеральных дорог предусматривается реконструкция автомобильной трассы М-5 «Урал» с учётом обустройства всех транспортных развязок с дорогами районного значения, примыкающих и пересекающих трассу. Схемой территориального планирования Николаевского района определены данные участки в границах территории района. На территории МО Дубровское сельское поселение это участок примыкания дороги, которая проходит по направлению «Белое Озеро-Кочетовка-Никитино-Дубровка-М-5 «Урал».

3.1.3. Автозаправочные и автогазозаправочные станции,

автомобильные мойки

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный радиус СЗЗ для АГЗС - 100м.

Ориентировочный радиус СЗЗ для автомобильных моек с количеством постов от 2-х до 5-ти составляет - 100м. Для моек до двух постов радиус СЗЗ составляет - 50м.

Для АЗС для легкого автомобильного транспорта, оборудованных системой закольцовки паров бензина с объектами обслуживания (магазины, кафе), а также моек автомобилей до двух постов, составляет - 50м.

3.1.3.1. Анализ современного состояния

В настоящее время на территории МО Дубровское сельское поселение объектов придорожного сервиса не имеется только АЗС в п. Белое Озеро.

3.1.3.2. Проектное решение

В настоящее время автомобильный транспорт в России бурно развивается. Происходит значительное увеличение грузовых и пассажирских транспортных потоков.

«Генеральным планом развития» для удовлетворения возможной потребности в размещении объектов придорожного сервиса в период до 2030 года на территории МО Дубровское сельское поселение предлагается резервировать территорию общей площадью около 50 га вдоль автомобильной дороги «Дубровка-М-5 «Урал».

Благоприятные перспективы имеет возможная организация компактного автомобильного сервиса (автостоянка, СТО, автомойка) в проектируемой коммунальной зоне (северо-западная часть посёлка). Благоустроенная автостоянка с твёрдым покрытием, с системой сбора ливневых вод, с локальными очистными сооружениями, не только позволит решить часть проблем хранения автотранспорта, но и уменьшит давление на экологическое состояние. Смело можно прогнозировать, что данный проект может заинтересовать инвесторов.

Концепция развития придорожного сервиса предусматривает создание многофункциональных современных комплексов, обеспечивающих потребности в качественном обслуживании водителей, пассажиров и непосредственно автотранспорта.

Размещаемые комплексы должны соответствовать современным требованиям, предъявляемым к архитектуре и дизайну объектов, расположенных вдоль автотрассы федерального значения, иметь яркий, выразительный и опознаваемый архитектурный облик с активным цветовым и световым оформлением.

3.1.4. Энергоснабжение

Рост производства и потребления энергии, развитие электрических сетей приводит к увеличению части населения, попадающей под воздействие электромагнитного поля высоковольтных воздушных линий электропередач (ЛЭП).

Возможность нахождения значительного контингента населения в зоне влияния поля промышленной частоты и его неблагоприятное действие на организм человека обуславливает необходимость гигиенического нормирования этого фактора и защиты окружающей среды и населения от его воздействия.

Для системы электроснабжения вредными экологическими факторами являются:

- Отчуждение земель под электроустановки (например, площадь отчуждения земли в сетях 220 кВ составляет 600 кв.м. на 1 км линии);

- Вырубка лесов под просеки (для линий 220 кВ ширина – 54 м.);

- Воздействие на человека и окружающую природную среду электромагнитного поля промышленной частоты;

- Шум, создаваемый линиями и распределительными устройствами (трансформатор – постоянный шум, воздушный выключатель – импульсивный);

- Наличие маслонаполненного оборудования.

3.1.4.1. Анализ современного состояния

Энергосистема МО Дубровское сельское поселение обеспечивается сетями ОАО «Волжская МРК»-«Южные электрические сети». Крупных электроподстанций и распределительных сооружений на территории поселения нет. Система электроснабжения имеет разветвлённую структуру, охватывающую все населённые пункты и объекты, нуждающиеся в электроснабжении.

По территории МО Дубровское сельское поселение проходят высоковольтные линии электропередач:

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) предусмотрены следующие размеры охранных зон от крайних проводов воздушных линий (в зависимости от напряжения ЛЭП):

-10 кВ – 10 м.;

-35 кВ - 15 м;

-110 кВ - 20 м.

Высоковольтная линия электропередач ЛЭП 110 кВ проходит транзитом в северной части поселения, не пересекая населённые пункты.

Значительная часть объектов электроснабжения (трансформаторные подстанции, линии электропередач) находятся в неудовлетворительном состоянии.

3.1.4.2. Проектное решение

По заверению руководства ОАО «Волжская МРК» - «Южные электрические сети»  существующих мощностей достаточно для увеличения при необходимости в 1,5 раза от современного потребления бытовых потребителей. Возможность появления резервных мощностей объясняется крупным сокращением энергопотребления сельскохозяйственными предприятиями.

Возможность энергообеспечения предполагаемых для строительства новых сельскохозяйственных и других предприятий может быть рассмотрена при условии заявления потребностей в энергообеспечении и конкретного места размещения нового производства. Вместе с тем наличие на территории Николаевского района мощной распределительной и транзитной систем энергоснабжения даёт основание полагать, что энергообеспечение предполагаемых для размещения на территории МО Дубровское сельское поселение новых производственных мощностей принципиально может быть обеспечено.

Вызывает озабоченность состояние отдельных элементов системы энергообеспечения, трансформаторных подстанций и линий электропередач.

Необходимо обеспечивать проведение соответствующих работ по поддержанию существующей системы энергообеспечения в работоспособном состоянии

3.1.5. Теплоснабжение

3.1.5.1. Анализ современного состояния

От котельных на территории МО Дубровское сельское поселение в настоящее время отапливается только школа в с. Дубровка (уголь, дрова) и часть лечебно-оздоровительных учреждений посёлка Белое Озеро (газ, уголь, дрова).

Сведения по котельным МО Дубровское сельское поселение см. Таблица 6:

Сведения по котельным МО Дубровское сельское поселение

(по состоянию на 09.03.2009 г.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование организации | Правовой статус | Балансодержатель | Расположение | Маркакотлов | Кол-во котлов | Год монтажа котлов | Посл. год кап. ремонта котлов | Кол-во кап. Ремонтов с момента установки | Мощность котельной | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал | Вид топлива | Потребность в топливе, т/м.куб. | Отапливаемая сфера | Протяжённость сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номинальная, Гкал | Максимальная, Гкал |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | школа | муни-цип. | Дубровская с/а | с. Дубровка | Тула 3 сварной | 2 | 1991, 1986 | 1999 |  |  | 0,94 | 1,5 | уголь, дрова | 130/ 100 | соц. | 0,05 |
| 2. | ОДЛ Жемчужи-на | муни-цип. | Администра-ция р-она | п. Белое Озеро | Универ-сал-6 | 4 | 1999 |  | 1 |  | 0,54 | 0,38 | уголь, дрова | 195/ 150 | соц. | 1,11 |
| 3. | санаторий «Прибреж-ный» | - | - | п. Белое Озеро | - | - | - | - | - |  |  |  | газ |  |  |  |
| 4. | санаторий «Белое Озеро» | - | - | п. Белое Озеро |  |  |  |  |  |  |  |  | газ |  |  |  |

3.1.5.2. Проектное решение

- С газификацией всех населённых пунктов поселения все котельные, а также вся жилая застройка будут переведены на газовое топливо.

- Необходима модернизация, установка более эффективных котлоагрегатов и систем отопления.

*Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных измерений и исследований;

*Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер СЗЗ не устанавливается. Размещение указанных котельных устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия, а также на основании результатов натурных измерений и исследований.

При наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых домов повышенной этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум 1,5 м выше конька крыши самого высокого жилого дома.

3.1.6. Газоснабжение

Охранные зоны. Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изменениями, внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

По территории МО Славкинское сельское поселение не проходят участки нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Приложение 4), минимальный разрыв от газопроводов низкого давления до многоэтажных и общественных зданий составляет 50 м; до малоэтажных жилых зданий, теплиц и складов - 20 м.

3.1.6.1. Анализ современного состояния

В настоящее время из всех населённых пунктов МО Дубровское сельское поселение обеспечены газом только западная часть посёлка Белое Озеро (санаторий «Прибрежный» и примыкающие к нему малоэтажная застройка, в 2009 году планируется газификация детского противотуберкулёзного санатория «Белое Озеро»).

3.1.6.2. Проектное решение

Создание условий для приведения уровня газификации Николаевского района Ульяновской области в соответствие со средним уровнем по России, обеспечивающим оптимальную структуру топливно-энергетического комплекса, для ускоренного социально-экономического развития, создание новых рабочих мест, комфортность проживания, должна обеспечить Областная целевая Программа «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 29.09.2008 года № 21/410-п). Программа разработана на основании Концепции областной целевой программы «Газификация населённых пунктов Ульяновской области в 2009-2012 годах» (утверждена Правительством Ульяновской области от 16.09.2008 года № 490-пр).

Необходимость реализации Программы обусловлена низким уровнем социально-экономического развития негазифицированных территорий муниципальных образований района, высокой себестоимостью производимой продукции существующих промышленных предприятий, трудностями в развитии новых производств без эффективного источника энергии – газа.

Программой газификации Николаевского района предусматривается газификация всех населённых пунктов МО Дубровское поселение.

3.1.7. Полигоны твёрдых бытовых и промышленных объектов

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются главными источниками загрязнения природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха).

Согласно Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», размер санитарно-защитной зоны от границ полигона ТБО до жилой застройки - 500 м.

Полигон - природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений, захоронения ТБО, обеспечивающее защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующее распространению болезнетворных микроорганизмов и др.

В санитарно-защитной зоне полигона (санкционированной свалки) запрещается размещение жилой застройки, скважин и колодцев для питьевых целей. При отсутствии в санитарно-защитной зоне зеленых насаждений или земляных насыпей по периметру полигона устраиваются кавальеры грунта, необходимого для изоляции при его закрытии. Режим санитарно-защитной зоны определяется действующими нормами.

Для полигона (санкционированной свалки) ТБО должен быть разработан специальный проект мониторинга, включающий разделы: контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения в зоне возможного неблагоприятного влияния полигона; система управления технологическими процессами на полигоне, обеспечивающая предотвращение загрязнения подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв и растений, шумового загрязнения выше допустимых пределов в случаях обнаружения загрязняющего влияния полигонов.

Санкционированная свалка - разрешенная органами исполнительной власти на местах территория (существующая площадка) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии со СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП

3.1.7.1. Анализ современного состояния

Твердые бытовые и часть промышленных отходов являются главными источниками загрязнения природной среды (грунтовых вод, почвы, воздуха).

В настоящее время в МО Дубровское сельское поселение отсутствует система централизованного сбора и вывоза из населённых пунктов твёрдых бытовых отходов на полигоны.

На территории МО Дубровское сельское поселение по состоянию на 01.01.2009 г. не имеется санкционированных полигонов для размещения твёрдых бытовых отходов (полигонов ТБО).

До настоящего времени лечебно-оздоровительная зона посёлкаБелое Озеро вывозила свои отходы на несанкционированную свалку («Авдеево поле»), которая территориально находится на территории МО Славкинское сельское поселение. По данным Территориального отдела Роспотребнадзора по Ульяновской области, - «отходы на этой свалке уже несколько лет не разрабатываются, в результате примыкающие к ней леса на километры завалены мусором. В местах складирования ТБО не выполняются требования санитарного законодательства в части организации лабораторного радиационного контроля за отходами, отсутствует динамическое наблюдение за влиянием свалки на качество подземных вод».

Согласно Санитарным правилам СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от границ полигона ТБО до жилой застройки - 500 м.

Санкционированная свалка - разрешенная органами исполнительной власти на местах территория (существующая площадка) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенная в соответствии со СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, является временной, подлежит обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигона, отвечающего требованиям СНиП.

Гигиена почвы, отходы производства и потребления

Почва является основным накопителем опасных веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний. Продолжают оставаться актуальными проблемы, связанные с загрязнением почвы хозяйственно-бытовыми отходами. Загрязнение почвы селитебных территорий происходит при нарушениях правил сбора и утилизации как твердых, так и жидких отходов. В целом, в Николаевском районе в 2008 году не нашли своего решения вопросы по организации плановой санитарной очистки населенных мест и организации обезвреживания хозяйственно-бытовых отходов в местах их утилизации. Регулярный сбор и удаление ТБО в сельских поселениях не проводился и, по этой причине, села и деревни района захламлены бытовыми отходами, которые сбрасываются в не отведенные места - на склоны оврагов, на проезжие части дорог, к заброшенным строениям.

В муниципальных образованиях сельских поселений, в жилищном секторе, правила содержания территорий населенных мест не выполнялись в части сбора и вывоза ТБО, образующихся на территории частных домовладений.

В 2008 году в области обращения с отходами производства и потребления не нашла своей реализации статья 8 ФЗ «Об отходах производства и потребления». Утилизация и переработка бытовых отходов администрацией МО «Николаевский район» не организована. Еще в 2001-2002 годах Решениями сельских Советов в 11-ти населенных пунктах из 54-х определены места складирования и обезвреживания твердых бытовых отходов, но до настоящего времени эти свалки никем не эксплуатируются, отходы грунтом не изолируются, примыкающие к границам свалок поля захламлены и не очищаются.

Даже на одной самой большой и значимой свалке «Авдеево поле», предназначенной для лечебно-оздоровительной зоны «Белое озеро», отходы уже несколько лет не разрабатываются, в результате примыкающие к свалке леса на километры завалены мусором. В местах складирования ТБО не выполняются требования санитарного законодательства в части организации лабораторного радиационного контроля за отходами, отсутствует динамическое наблюдение за влиянием свалок на  качество подземных вод. Следует отметить, что свалка «Авдеево поле» расположена на территории МО Славкинское сельское поселение.

Существенной проблемой является недостаток спецавтотранспорта для вывоза отходов и уборки улиц.

3.1.7.2. Проектное решение

- На перспективу проектом «Генерального плана развития» предлагается запроектировать и построить по проекту в муниципальном образовании централизованный («основной») полигон ТБО площадью 0,5 га (СЗЗ – 500 м.) в 1,2 км восточнее д. Сосновка – между с. Дубровка и с. Сосновка.

Обоснование размещения:

1.Полигон размещается с соблюдением санитарно-защитных и охранных зон;

2.Полигон располагается в пределах транспортной доступности от всех населённых пунктов поселения;

- Возможна организация полигона для временного хранения ТБО с мусоросортировочным пунктом с дальнейшим вывозом отходов на «основной» полигон для утилизации – в 1 км. западнее от д. Кочетовка.

- Возможна организация специализированного предприятия по сбору и вывозу ТБО, а также жидких отходов;

- Необходимо обеспечить закрытие и рекультивацию территорий несанкционированных свалок, в первую очередь - «Авдеево поле», которая находится на территории МО Славкинское сельское поселение.

На расчётный период в МО Дубровское сельское поселение необходимая площадь полигона ТБО составляет 0,48 га. Данная площадь определена из расчёта – численность постоянно проживающего населения – 1150 человек, усреднённая среднегодовая численность отдыхающих в посёлке Белое Озеро принимается – 2000 человек, итого - 3150 человек. Норма накопления твёрдых бытовых отходов – 600 кг/чел в год (региональный норматив для градостроительного проектирования), расчётный срок – 20 лет, норма складирования на полигоне – 10 т/кв.м., площадь складирования составляет 80% от площади полигона.

3.1.8. Объекты захоронения биологических отходов

3.1.8.1. Анализ современного состояния

Для захоронений биологических отходов (яма Беккари) на территории МО Дубровское сельское поселение находится 1 место – примерно в 0,5 км юго-западнее села Дубровка. (Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 7.1.12. Класс санитарной вредности – II, п.3., санитарно-защитная зона 500 м).

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утвержденных 04.12.1995 г. в санитарно-защитной зоне скотомогильников запрещается: выпас скота, строительство домов, размещение складов, дачных участков, садов и огородов.

Согласно статье 6.8 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов использование территории скотомогильника для промышленного строительства допускается в исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора республики, др. субъекта РФ, если с момента последнего захоронения в биотермическую яму прошло не менее 2 лет, в земляную яму - не менее 25 лет. Запрещается строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции скотомогильника в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного анализа проб почвы.

-Биотермические ямы - Класс санитарной вредности – II, санитарно-защитная зона 500 м.

3.1.8.2. Проектное решение

Учитывая реальные перспективы развития животноводства, существующая биотермическая яма для удовлетворения потребностей представляется достаточной.

Необходимо:

- Обеспечить консервацию скотомогильника, расположенного юго-западнее с. Никитино, в санитарно-защитную зону которого попадает часть населённого пункта;

- Анализ использования биотермических ям за последние 10 лет показывает, что существующей биотермической ямы, расположенной юго-западнее с. Дубровка, будет достаточно на расчётный период.

3.1.9. Кладбища

3.1.9.1. Анализ современного состояния

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны от сельских кладбищ составляет 50 м., (площадью до 10 га – 100 м.).

На территории муниципального образования Дубровское сельское поселение на сегодняшний день общее количество кладбищ составляет 6 общей площадью 4,2 га. Из них два кладбища находятся в черте населённых пунктов (с. Мордовский Канадей, д. Кочетовка), четыре - вне черты населённых пунктов.

Существующее в п. Белое Озеро кладбище находится в водоохраной зоне озера «Белого» - памятника природы регионального значения.

3.1.9.2. Проектное решение

В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администрации муниципального образования.

Существующее в п. Белое Озеро кладбище находится в водоохраной зоне озера «Белого» - памятника природы регионального значения значения.

Учитывая вышеизложенное, проектом предлагается существующее кладбище закрыть для новых захоронений, а территорию под проектирование нового предусмотреть вне водоохраной зоны озера. Новое кладбище предлагается размесить севернее п. Белое Озеро, желательно, в пределах пешеходной доступности от посёлка.

В соответствии с действующими нормативами территории под расширение кладбищ на расчётный срок (до 2030 г.) определяются из расчёта 0,24 га на 1000 жителей. Настоящим проектом предлагается резервирование земельных участков под расширение кладбищ выше нормативного, учитывая местные и национальные традиции и по заданию Администрации муниципального образования.

Общая площадь кладбищ с учетом увеличения территории будет составлять 5,3 га.

(Расположение кладбищ с учётом проектного увеличения площади приведено в Таблице 7).

Земли специального назначения (кладбища)

с учётом проектного увеличения площади

Таблица 7

| №п/п | Наименование населенного пункта | В черте населенного пункта, га | Вне черты населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Никитино | - | 0,9 (сущ) |
| 2 | С. Дубровка | - | 0,9 (сущ); 1,5 (общая проект) |
| 3 | Д. Кочетовка | 0,5 (сущ) |  |
| 4 | С. Мордовский Канадей | 0,9 (сущ) | 0,1 |
| 5 | Д. Сосновка | - | 0,7(сущ); 1,0 (общая проект) |
| 6 | П. Белое Озеро | 0,2 (сущ - закрыть) | 0,2 (проект); |
|  | Итого: | 1,6 (сущ) | 2,6 (сущ); 3,7 (общая проект) |
|  | Всего: | 5,3 (общая проектируемая) |

- Необходимо обеспечить выполнение необходимых работ для регистрации кладбищ.

3.2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии - рек, ручьев, прудов, озер, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории МО Дубровское сельское поселение водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии, в частности - рек, ручьев, прудов, озер, родников.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

Согласно п.4  статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Федерального закона от 03.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации», ширина водоохранной зоны рек общей протяженностью  от пятидесяти километров и более, устанавливается в размере 200 метров.

3.2.1. Анализ современного состояния

До настоящего времени не разработаны проекты водоохранных зон, не определены режимы зон.

На территории МО Дубровское сельское поселение только одна река – Канадейка, общая протяжённость которой превышает 50 км. (57 км), ширина водоохраной зоны – 200 м.

Ширина водоохранной зоны рек протяженностью от 10 до 50 км устанавливается в размере 100 м, а протяженностью менее 10 км - 50 м.

Общая протяжённость р. Рызлейки – 32 км. (ширина водоохраной зоны – 100 м.).

Общая протяжённость р. Эрзалей – 15 км. (ширина водоохраной зоны – 100 м.).

Протяжённость остальных рек  – менее 10 км. (ширина водоохраной зоны – 15 м.).

В границах водоохранных зон запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Согласно п.11 Статьи 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы», ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы  реки  Канадейки составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

-распашка земель;

-размещение отвалов размываемых грунтов;

-выпас сельскохозяйственных животных, организация для них летних лагерей и купочных ванн.

Для озер — от среднемноголетнего уреза воды в летний период и для водохранилищ от уреза воды при нормальном подпорном уровне при площади акватории до 2 км2 — 300 м., более 2 км2 — 500 м. Водоохранная зона озера Белое составляет 300 м.

3.2.2. Проектное решение

С целью оптимизации режима использования прибрежных территорий и снижения опасности развития чрезмерной антропогенной нагрузки на акваторию рек и прилегающую береговую территорию, необходимо:

-разработать проекты водоохранных зон, определить расчетные границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек;

-соблюдать режимы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

-разработать зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддерживать в них соответствующий санитарный режим;

-разработать схемы зон подтопления.

На территории МО Дубровское сельское поселение санитарно-технические объекты (полигоны ТБО, биотермическая яма) не попадают в границы зон санитарной охраны источников водоснабжения.

3.3. Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Организация ЗСО должна предшествовать разработке ее проекта, в который включается:

- Определение границ зоны и составляющих ее поясов.

- План мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника.

- Правила и режим хозяйственного использования территории трех поясов ЗСО.

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов:

-первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

-второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система мер, обеспечивающих санитарную охрану подземных вод, предусматривает организацию и регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения.

Санитарные мероприятия выполняются в пределах первого пояса ЗСО владельцем водозаборов, в пределах второго и третьего поясов - владельцами объектов, оказывающих или могущих оказать отрицательное влияние на качество подземных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО подземных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Границы первого пояса ЗСО устанавливаются на расстоянии не менее 30 м. от водозабора при использовании защищенных подземных вод на и расстоянии 50 м. - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

3.3.1. Анализ современного состояния

Централизованное водоснабжение В МО Дубровское сельское поселение для водоснабжения используются артезианские скважины и каптажированные родники.

Сёла Никитино, Сосновка, Мордовский Канадей обеспечиваются водой из каптированных родников, которые находятся на склонах оврагов.

Границы зон санитарной охраны для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения не установлены, они фактически удалены от с. Никитино и с. Сосновка более чем на 400 м. В с. Мордовский Канадей каптаж находится вниз по потоку грунтовых вод в 200-х метрах от школы.

Размер зон строгого режима источников 50х50 м., территории не огорожены, отвод паводковых вод за пределы зон санитарной охраны не организован. Для производственной и хозяйственной деятельности зоны первого пояса источников не используются.

Водонапорные башни в удовлетворительном техническом состоянии, не протекают, оборудованы крышками, водопереливными трубами. Границы зон 2 пояса не установлены.

Техническое состояние водопроводных сетей аварийное. Качество воды на её микробиологическую безопасность и органолептическую пригодность не исследовалось.

Протяжённость сетей водопровода составляет:

- с. Никитино – 2,0 км (группа санитарной надёжности – 2);

- с. Мордовский Канадей – 1,4 км (группа надёжности – 2);

- с Сосновка – 1,5 км (группа санитарной надёжности -2).

Посёлок Белое Озеро.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение посёлка осуществляется из четырёх водоисточников: каптированного естественного родника и четырёх артезианских скважин.

Родник «Гремячий ключ» является основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения посёлка Белое Озеро. Родник расположен в 4,5 км, в лесном массиве. Дебит родника составляет 90 куб/м в час или 2160 куб/м в сутки.

Каптаж источника представляет собой колодец, оборудованный бетонными кольцами диаметром 1,2 м и общей высотой 3 м. Вокруг колец имеется гравийная засыпка; оборудовано съемное надкаптажное сооружение – железная будка площадью 3,5х3,5 м, высотой 2,4 м. В каптажную камеру вода поступает через дно. На высоте около 0,4 м находится железная труба диаметром 75 мм, по которой вода самотёком поступает в два накопительных резервуара, изготовленных из стали марки СТ-3. Трубопровод от источника до резервуара протяженностью 25 м, проходящий над поверхностью земли, не утеплен. Рядом с резервуарами находится насосная станция производительностью 32 куб/м в час. Вода из водозабора по водоводу протяженностью 4,5 км, проложенного в две нитки, подается на водонапорную башню объемом 80 кб/м, принадлежащую санаторию «Прибрежный». Из башни вода поступает к водопотребителям: санаторий «Прибежный»; детский санаторий «Белое Озеро»; ДОЛ «Орлёнок», «Светлячок», «Космос», «Жемчужина» и другие базы отдыха, а также в жилой поселок Белое Озеро. Общая протяженность водопроводных сетей посёлка составляет 8,5 км, из которых на жилой поселок отходит ветка длиной всего 300м. Здесь установлена одна водозаборная колонка, радиус ее обслуживания значительно превышает норму (200 м).

Детальный химический анализ воды родника, выполненный в лаборатории Испытательного центра природных лечебных ресурсов РНЦВМиК показал, что эта вода относится к питьевым водам высокого качества (Руководство по контролю качества питьевой воды, ВОЗ, Женева, 1994 г.). Она имеет весьма малую минерализацию – 128 мг/куб.дм., сульфатно-гидрокарбонатный кальциево-магниевый состав с очень незначительным содержанием хлоридов натрия. Вода мягкая, жёсткость её по Ca+Mg составляет 1,2 мг-экв/куб.дм. при допустимом значении 7,0 мг-экв/куб.дм. Органолептические свойства благоприятные – вода прозрачная, бесцветная, без запаха, без осадка, приятная на вкус. По всем показателям вод родника может быть отнесена к категории минеральных природных столовых (Методические указания № 2000/34, Минздрав России). На базе этой воды Российским научным центром восстановительной медицины и курортологии была рекомендована организация промышленного розлива. Кроме того, благодаря малой минерализации (<200 мг/куб.дм.) и очень низкому содержанию хлоридов натрия (C1 <7 мг/куб.дм., Na <4 мг/куб.дм.) вода родника может также использоваться в санаториях при организации лечебного питания, требующего ограниченного употребления поваренной соли. Однако эффективность лечебного применения воды требует экспериментального подтверждения на практике. А пока вода родника «Гремячий ключ» остаётся главным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства здравниц посёлка (санаторий «Прибрежный», детский санаторий «Белое Озеро», детский оздоровительный лагерь «Орлёнок», детский оздоровительный лагерь «Светлячок», детский оздоровительный лагерь «Космос», база отдых «Телеком», база отдыха «Ульяновскмебель», санаторий «Жемчужина») в связи с чем рассматривается как пресный водозабор. Однако в настоящее время каптаж родника находится в неудовлетворительном состоянии.

-База отдыха «Прибой» - водоснабжение осуществляется из собственной артезианской скважины (№301), расположенной в 150 м. от базы в лесном массиве;

-Детский оздоровительный лагерь «Чайка» - водоснабжение осуществляется от 2-х артезианских скважин, размещённых на территории лагеря;

-Детский оздоровительный лагерь «Родник» - водоснабжение осуществляется от собственного источника водоснабжения – артезианской скважины, расположенного в 150 м. от застройки лагеря;

-Детские оздоровительные лагеря «Солнечный» и «Спутник» не имеют централизованного водоснабжения, не обеспечены проточной питьевой водой и являются объектами повышенного эпидемиологического риска.

с. Дубровка. В административном центре поселения полностью выведена из рабочего состояния система централизованного водоснабжения (артезианская скважина, водонапорная башня, линия водопроводов). Население пользуется водой из колодцев.

По данным Роспотребнадзора состояние водопроводов в целом по Николаевскому району ежегодно ухудшается, сказывается сверхнормативный амортизационный износ и отсутствие строительства новых объектов. На водопроводах водонапорные башни проржавели, протекают, течи не устраняются из-за  полной изношенности металла. Из-за сверхнормативного износа и недостаточности профилактических работ в негодность приходят водопроводные сети и водораспределительные колонки.

Реестр источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения

на территории МО Дубровское сельское поселение (на 01.01.2010 г.)

| № п/п | Населенный пункт | № подземного источника водоснабжения источника | Не отвечает санитарным требованиям | Группа санитарной надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | количест во | причина | 1 гр | 2гр | 3 гр |
| 1. | с. Никитино | Каптажированный родник |  |  |  | 1 |  |
| 2. | с. Мордовский Канадей | Каптажированный родник | 1 | Наземная часть каптажа дощатая, пол не имеет твердого покрытия, люк в камеру не герметичный |  |  | I |
| 3. | д. Сосновка | Каптажированный родник |  |  |  | 1 |  |

Нецентрализованное водоснабжение. В МО Дубровское сельское поселение значительная часть населения для питьевого и хозяйственного водопотребления использует родники и колодцы.

В 2008 г. в результате плановых проверок Роспотребнадзора в МО установлено, что общественные родники и колодцы в поселении не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Текущий ремонт нецентрализованных источников водоснабжения не проводится, наземные части деревянных конструкций родников и колодцев сгнили, через щели в срубах в каптажи и колодцы попадают поверхностные воды, что приводит к увеличению риска загрязнения и колодцы попадают поверхностные воды, что приводит к увеличению риска загрязнения и инфицирования питьевой воды.

Причинами неудовлетворительного качества питьевой воды из нецентрализованных источников являются слабая защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности территорий, недостаточная работа служб эксплуатации и отсутствие своевременного технического ремонта, очистки и дезинфекции колодцев.

Канализование. В настоящее время системы очистки сточных вод на территории МО Дубровское сельское поселение практически отсутствуют.

Не проводится очистка не только канализационных, но и животноводческих стоков. В подавляющем числе случаев удаление сточных вод происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков повсеместно не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Частично обеспечен централизованным сбором и очисткой сточных вод лечебно-оздоровительная зона посёлка Белое Озеро - станция биологической очистки санатория «Прибрежный».В учреждениях отдыха канализация местная, выгребная, стоки ассенизационным транспортом вывозятся на очистные сооружения санатория «Прибрежный» или на свалку.

Сам посёлок Белое Озеро не имеет центральной канализации, сбор жидких нечистот и отходов организован в неблагоустроенные дворовые помойки и туалеты.

3.3.2. Проектное решение

Реформа систем водоснабжения и водоотведения относится к одной из трех отраслей хозяйства страны (наряду с энергетикой и транспортом), затрагивающих интересы каждого гражданина. Это интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни.

Расчёт производительности каптированных родников в МО Дубровское сельское поселение не производился. Ориентировочно производительность можно рассчитать, учитывая производительность насосных сооружений. Производительность насосных каптажей принимается 6 куб.м. в час или 144 куб.м. в сутки.

Расчётная потребность жителей с. Дубровка определяется из норматива 160 литров в сутки на человека и составляет 81 куб/м в сутки.

Расчётная потребность жителей с. Мордовский Канадей определяется из норматива 160 литров в сутки на человека и составляет 29 куб/м в сутки.

Расчётная потребность жителей с. Никитино определяется из норматива 160 литров в сутки на человека и составляет 7 куб/м в сутки.

Расчётная потребность жителей д. Сосновка определяется из норматива 160 литров в сутки на человека и составляет 13,5 куб/м в сутки.

Расчётная потребность жителей д. Кочетовка определяется из норматива 160 литров в сутки на человека и составляет 4 куб/м в сутки.

Расчётная потребность жителей, отдыхающих и принимающих лечение п. Белое Озеро определяется из норматива 160 литров в сутки на человека и составляет 370 куб/м в сутки.

В первую очередь необходимо:

- Провести объективную инвентаризацию потребителей воды в муниципальном образовании;

- Внести предложения в Региональную программу «Чистая вода» для включения в нее ремонт систем водоснабжения, не отвечающим требованиям санитарной безопасности.

- Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны;

- Восстановить систему централизованного водоснабжения в с. Дубровка;

- Разработать и выполнить мероприятия по обеспечению жителей д. Кочетовка централизованным водоснабжением;

- Обеспечить разработку проектов и реализации зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- Обеспечить устройство систем современного обеззараживания воды перед подачей её потребителю;

- Обеспечить проведение необходимых работ по выявлению дополнительных, качественных источников водоснабжения;

- Обеспечить проектирование и строительство канализационных сетей и очистных сооружений канализации, в первую очередь в п. Белое Озеро;

- Ежегодно планировать в бюджет поселения средства на ремонт объектов централизованного и нецентрализованного водоснабжения;

- Обеспечить производственный лабораторный контроль за качеством воды в системах централизованного и нецентрализованного водоснабжения населенных пунктов в полном объеме;

- Повысить качество обслуживания водопроводных сооружений;

- Благоустроить каптаж «Гремячий ключ» - реконструировать каптажную камеру для устранения утечек воды, оборудовать внутреннею часть каптажа кольцами из антикоррозийного материала. Заменить проржавевшие трубы, идущие от родника к накопительным резервуарам, сделать для этих труб утеплённые укрытия;

- Обязать собственников водоисточников разработать проекты зон санитарной охраны водоисточников, обеспечить охрану водоисточников, разработать мероприятия на территориях зон санитарной охраны водоисточников;

- Владельцам водоисточников обеспечить осуществление систематического контроля за качеством воды (химическим составом и санитарно-бактериологическим состоянием) всех пресных водозаборов. Разработать программы производственного контроля в соответствии с действующим законодательством;

- Во всех учреждениях отдыха, а также в п. Белое Озеро ликвидировать старые надворные туалеты, в первую очередь туалеты, не оборудованные водонепроницаемыми выгребными ямами. Не допускать строительство объектов без решения вопроса о полной биологической очистке хозяйственно-бытовых стоков;

- Заменить местные канализации учреждений отдыха на канализационные коллекторы, врезав их в коллектор санатория «Прибрежный»;

- Решить вопрос с местом утилизации жидких стоков по согласованию с надзорными органами.

Следующей ступенью реформирования должна стать всеобъемлющая система учета потребляемой и сбрасываемой воды, причем как во всех системах в целом, так и у каждого потребителя. Очевидно, что повсеместная установка водомеров приведет к снижению потребления воды, что повлечет за собой уменьшение неучтенных расходов воды и потерь при транспортировке, а также заставит компании, эксплуатирующие водопроводные и канализационные сети, провести ряд мероприятий, которые уменьшат утечки в системах водоснабжения и исключат попадание поверхностных стоков в бытовую канализацию, что в свою очередь приведет к нормализации работы очистных сооружений.

В целях обеспечения населения поселения качественной питьевой водой необходимо:

1..Определение границ ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, а также составляющих их поясов;

2..Оформить в соответствующем порядке все источники водоснабжения и резервируемые территории для их развития, оборудовать охранные зоны.

Данные мероприятия, в конечном счете, приведут к повышению качества водоснабжения и снижению водопотребления, что позволит улучшить условия жизни населения и экономически обоснованно проводить тарифную политику.

3.4. Территории, подверженные воздействию опасных процессов

природного и техногенного характера

Опасности и угрозы в техногенной и природной сферах реализуются в том случае, когда характеристики природных процессов и явлений, параметры производственных и других техногенных процессов достигают или превышают определённый критический предел, после чего техногенный или природный процесс выходит за границы нормального состояния.

Это может сопровождаться разрушительным или другим негативным воздействием на окружающую среду, приводящим к природному или техногенному бедствию различной интенсивности и масштаба – источнику чрезвычайной ситуации, обуславливающему возникновение чрезвычайной ситуации природного, техногенного или экологического характера.

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствич, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Таким образом, результатом чрезвычайных ситуаций является наносимый ими вред (ущерб). Этот ущерб выражается через последствия природного и техногенного бедствия, под которыми понимается результат воздействия поражающих и других факторов, негативно влияющих на человека, объекты экономики, социальную сферу, окружающую природную среду, а также изменения обстановки, произошедшие вследствие этого.

Одной из основных характеристик любой возникающей чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера является её масштаб, который характеризуется, прежде всего, размерами зоны чрезвычайной ситуации. Как правило, при определении масштаба учитывается также тяжесть последствий, главными составными частями которых являются потери и ущерб.

Состояние природной среды характеризуется критериями загрязнения воздушной среды, воды, почв, истощения природных ресурсов, деградации экосистем и обычно оценивается исходя из общеэкологических и санитарно-гигиенических требований.

При оценке состояния среды обитания человека принимаются во внимание в первую очередь санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, учитываются все нормы и т требования по чистоте источников водоснабжения, водоёмов, лесных угодий и т.д. Степень ухудшения здоровья населения характеризуется по медико-биологическим критериям.

Таким образом, возникновение зон чрезвычайной экологической ситуации характеризуется определёнными изменениями окружающей среды, состояния здоровья человека, а также деградацией естественных экосистем.

В целом классификация чрезвычайных ситуаций различного характера на практике позволяет оценивать масштабы возникающих чрезвычайных ситуаций, определять силы и средства, необходимые для их ликвидации, а также органы управления, ответственные за организацию работ.

Техногенные чрезвычайные ситуации, в основном, формируются в зависимости от характеристик опасных веществ, которые обращаются в опасных технологических процессах.

Методы прогноза возникновения чрезвычайных ситуаций наиболее развиты применительно к чрезвычайным ситуациям природного характера, точнее, к вызывающим их опасным природным явлениям. Для своевременного прогнозирования и обнаружения опасного природного явления на стадии его зарождения необходима отлаженная общегосударственная система мониторинга за предвестниками стихийных бедствий и катастроф.

Методы прогнозирования масштабов чрезвычайных ситуаций по времени проведения делятся на две группы:

-методы, основанные на априорных (предполагаемых) оценках, полученных с помощью теоретических моделей и аналогий;

-методы, основанные на апостериорных  оценках  (оценка масштабов уже возникшей чрезвычайной ситуации).

Успешно функционирует, в частности, система оперативного прогноза последствий сильных землетрясений с использованием ГИС-технологий. которая содержит информацию о населении и характеристиках застройки всех населенных пунктов на территории России.

Система, по получаемой через Интернет в реальном масштабе времени информации о координатах, размерах и глубине очага поражения техноприродной системы (ТИС) и выдает прогноз его последствий, масштабов возникшей чрезвычайной ситуации, а также необходимых силах и средствах для проведения аварийно-спасательных работ.

Следует отметить, что учитывая влияние на индивидуальный риск различных факторов: видов негативных событий, их частоты, силы, взаимного расположения источников опасности и объектов воздействия, защищенность и уязвимость объектов по отношению к поражающим факторам источников опасности, а также затраты на реализацию мер по уменьшению негативного влияния отдельных факторов, обосновываются рациональные меры, позволяющие снизить природный и техногенный риски до минимально возможного уровня. Отдельные опасные явления, потенциально опасные объекты сравниваются между собой по величине индивидуальною риска, выявляются критические риски. Рациональный объем мер защиты осуществляется в пределах ресурсных ограничений, следующих из социально-экономического положения страны, области, района.

Территории, подверженные проявлениям опасных природных процессов, являются ограниченно пригодными для градостроительной деятельности, поскольку требуют обязательного проведения комплексных инженерных, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий, а также мероприятий по инженерной подготовке территории.

Территориями, подверженными воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера, в границах проектирования, в первую очередь являются зоны проявления опасных природных процессов: эрозионные процессы; оползни; делювиальный смыв; подтопление паводковыми водами; переувлажнение грунтов.

Защиту застраиваемых территорий от затопления паводковыми водами следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявления опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории поселений с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путём устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков, и других озеленённых территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Потенциальным источником возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются коридоры прохождения газопроводов, нефтепроводов и продуктопроводов.

Транспортировка взрывопожарных продуктов с помощью трубопроводного транспорта может сопровождаться загрязнением территории в результате утечки газа или развитии аварийных ситуаций.

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах являются несанкционированные врезки в МТС (магистральные трубопроводные системы), коррозия, заводской брак и др. Поэтому неблагоприятными по вероятности возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, автомобильными магистралями.

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного характера, относятся также другие взрывопожароопасные объекты: АЗС и АГЗС (в настоящее время в поселении отсутствуют); склады хранения взрывоопасных веществ; предприятия сушки и хранения зерна/муки; промышленные предприятия по производству взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ; аммиачные компрессорные установки для холодильных камер и рефрижераторов т.п.

3.5. Территории залегания полезных ископаемых

Для проектируемой территории – это месторождения строительных песков.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации «О недрах».

Основными требованиями к использованию и охране недр являются:

-предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых;

-соблюдение установленного порядка использования площадей полезных ископаемых в иных целях.

4. Мероприятия по охране окружающей среды

на территории МО Дубровское сельское поселение

В любом цивилизованном обществе природные ресурсы — вода, недра, земля, атмосфера, воздух, флора и фауна — являются объектами специальных законоположений и постановлений, регламентирующих их использование и охрану. В систему правовой охраны биосферы входят четыре группы юридических мероприятий:

- правовое регулирование использования, сохранения и возобновления природных ресурсов;

- организация воспитания и обучения кадров, финансирование и материально-техническое обслуживание природоохранных действий;

- контроль за выполнением требований охраны природы;

- юридическая ответственность правонарушителей.

Поиск оптимального решения экологических проблем должен вестись на всех уровнях.

# Нормативные акты по охране природы и рациональному природопользованию подразделяются на законы и подзаконные акты. В частности, к законам относятся Основы гражданского, земельного, водного, горного, лесного законодательства России, а подзаконными актами служат нормативно-правовые акты государственных органов субъектов Федерации, издаваемые на основании законодательных актов, постановления административно-территориальных органов, а также отраслевые и ведомственные инструкции, указания, правила. Примерами ведомственных и отраслевых нормативных актов являются: «Строительные нормы и правила», «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий», «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и др.

4.1. Мониторинг окружающей среды

Мероприятия по мониторингу окружающей среды в границах Николаевского района в целом включают:

-организацию регулярных наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод, подземных вод, почв;

-реализацию системы производственного экологического контроля на предприятиях;

-оценку состояния и мониторинг водных ресурсов;

-оценку влияния и мониторинг объектов негативного воздействия на окружающую среду, паспортизация всех объектов и надзор за технологическими нарушениями;

прогнозирование и предотвращение возможных чрезвычайных явлений и ситуаций негативного воздействия на окружающую среду.

4.2. Повышение уровня экологической  культуры населения,

экологического воспитания

Цель мероприятий - формирование устойчивого природоохранного сознания и поведения у населения МО. Достижение цели предусматривает:

- развитие системы всеобщего непрерывного базового экологического образования;

- совершенствование специализированного экологического образования;

- поддержку деятельности общественных объединений экологической направленности;

- обеспечение прав граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

- участие в международных экологических программах.

Первоочередные мероприятия:

  - создание инфраструктуры и техническое оснащение системы экологического образования (дошкольное и школьное экологическое образование);

  - организация и проведение детских экологических конкурсов, выставок, конференций;

  - организация экологических лагерей школьников и экологических смен;

  - обучение специалистов предприятий, повышение квалификации в области охраны окружающей среды;

  - организация информационного просвещения населения в средствах массовой информации по вопросам охраны окружающей среды;

  - поддержка деятельности общественных экологических детских организаций:

  - проведение экологических акций и мероприятий;

  - организация работ экологических лагерей;

  - развитие общественного молодежного экологического движения.

Реализация программы развития экологического образования позволит обеспечить повышение уровня экологической культуры и информированности населения о состоянии окружающей среды как важного условия решения проблем природопользования, улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения.

4.3. Первоочередные мероприятия по охране окружающей среды

МО Дубровское сельское поселение

Защита атмосферного воздуха от стационарных источников загрязнения:

- Проведение инвентаризации выбросов промышленных предприятий поселения;

- Установка нового и ремонт существующего пылегазоулавливающего оборудования на котельных поселения;

- Совершенствование технологии очистки выбросов в атмосферу на промышленных предприятиях, внедрение современных технологий по улавливанию загрязняющих веществ;

- Разработка для каждого существующего и проектируемого предприятия проекта СЗЗ с определением размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с классом опасности предприятия и учётом розы ветров;

- Соблюдение режима СЗЗ промышленных предприятий и их обустройство;

- Оснащение предприятий - источников загрязнения, приборами контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечение производственного контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- Инвентаризация имеющихся пунктов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, оценка их репрезентативности и достаточности.

Защита атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения:

- Обеспечить автомобильные дороги в границах населённых пунктов и между населёнными пунктами твёрдым покрытием;

- Организация санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог;

- Формирование сети автодорог с учётом существенного уменьшения перепробега автомобилей, что снизит нагрузку на окружающую среду при движении автотранспорта;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Оснащение автобусных парков и парков легковых автомобилей нейтрализаторами отработанных газов, установка сажевых фильтров на автобусах с дизельными двигателями;

- Повышение технического уровня эксплуатируемых транспортных средств;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

- Разработать программу по восстановлению разрушенных и реконструкции существующих основных и второстепенных мостовых сооружений.

Охрана поверхностных вод:

- Создание защитных полос из лиственных пород деревьев, близких к естественным лесам - ива ломкая, ольха черная (серая), на склонах - из широколиственных пород (дуб, ясень, вяз, липа) вдоль рек, в первую очередь – Канадейка, Рызлейка, в пределах водоохранных зон;

- Разработка проектов и организация зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов;

- Строительство новых канализационных сетей и современных канализационных очистных сооружений в населённых пунктах поселения;

- Внедрение на станциях водоподготовки технологии обеззараживания воды без использования жидкого хлора (использование ультрафиолета);

- Строительство новых водозаборов с очисткой и обеззараживанием в населённых пунктах, не обеспеченных централизованным водоснабжением, удовлетворяющим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- Совершенствование методов очистки сточных вод и доведение фактического сброса загрязняющих веществ до установленных нормативов допустимого сброса (ПДС);

- Строительство локальных очистных сооружений промышленных стоков (в первую очередь на предприятиях стройиндустрии);

- Обеспечение производственного и государственного контроля на предприятиях-загрязнителях за предельно-допустимыми сбросами и качеством воды в водоёмах;

- Строительство сооружений по улавливанию масел и нефтепродуктов из стоков всех автотранспортных предприятий района, на всех АЗС и АГЗС (проектируемых);

- Обеспечение сельскохозяйственных предприятий района системой очистных сооружений сточных вод;

- Внедрение на промышленных предприятиях водосберегающих технологий, создание замкнутых систем промышленного водоснабжения и канализации (оборотного водоснабжения);

- Организация и проведение системы мониторинга поверхностных водных объектов и постоянного контроля соответствия качества питьевой воды гигиеническим нормативам в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- Проведение гидромелиоративных мероприятий в водотоках и водоёмах (расчистка русла рек);

- Установкой водомеров на промышленных предприятиях с целью отслеживания превышения норм расходования технологической воды;

- Стимулирование всех потребителей воды к установке приборов учёта для более рационального водопользования.

Охрана подземных вод и почв:

- Разработка проектов Зон санитарной охраны (ЗСО) для артезианских скважин и каптажированных родников, предназначенных для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения;

- Внедрение современных методов очистки подземных вод;

- Соблюдение режима эксплуатации водозаборов без превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин с целью их более длительной жизнедеятельности;

- Организация и озеленение зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения и поддержание их соответствующего санитарного режима;

- Установление лимитов водопотребления для всех относительно крупных потребителей воды с максимальным сокращением потребления на технические нужды подрусловой воды и воды из подземных водозаборов;

- Оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой с целью отслеживания превышения норм расходования воды;

- Организация и ведение постоянного мониторинга химического состава подземных вод и их динамического уровня;

- Ведение постоянного мониторинга санитарного состояния кладбищ, биотермических ям, мест размещения ТБО в целях предотвращения биологического загрязнения подземных вод;

- Организовать первичный сбор ТБО в населенных пунктах в контейнеры с последующим вывозом их на полигоны ТБО;

- Ликвидация и рекультивация существующих несанкционированных свалок;

- Обеспечить систему мониторинга состояния окружающей природной среды на территории размещения отходов;

Разработать проекты обустройства и восстановления ямы Беккари и предусмотреть выделение средств на их обустройство.

Охрана ландшафтов:

- Рекультивация карьеров отработанных месторождений полезных ископаемых;

- Проведение комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и агротехнических работ на территории, подверженных водной эрозии;

- Проведение комплекса мероприятий на территории поселения вдоль рек Канадейка, Рызлейка, Эрзалей по предотвращению возможных обвально-оползневых процессов;

- Проведение рекультивационных и восстановительных работ сельскохозяйственных земель.

- Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территорий при размещении новых производственных предприятий;

- Внедрение технологий вторичного использования отходов (внедрение замкнутых циклов на промышленных предприятиях);

Защита от физических факторов воздействия:

- Проведение инвентаризации всех источников физического загрязнения окружающей среды;

- Разработка для всех радио- и телевышек сводных санитарных паспортов, содержащих в числе прочего данные о высоте нижней антенны и радиусе биологически опасной зоны на этой высоте;

- Устройство шумозащитных полос и экранов вдоль железнодорожных путей и федеральной автомагистрали для защиты от акустического загрязнения;

- Соблюдение СЗЗ от источников электромагнитного излучения (станции спутниковой и сотовой связи, а также системы электроснабжения в населённых пунктах);

- Соблюдение санитарно-защитных зон железной дороги для защиты зданий от вибрации, возникающей от движения на железнодорожных линиях.

| № п/п | Раздел IV. Графические материалы Генерального плана развития: |
| --- | --- |
| 1 | «Схема современного использования территории (опорный план)» | М. 1:25 000 |
| 2 | Анализ современного использования территории «Схема размещения объектов культурного и социально- бытового обслуживания» | М. 1:25 000 |
| 3 | «Схема комплексной оценки территории» | М. 1:25 000 |
| 4 | «Схема транспортной инфраструктуры» |  |
| 5 | «Схема инженерной инфраструктуры и благоустройства территории» | М. 1:25 000 |
| 6 | «Схема функционального зонирования территории» | М. 1:25 000 |
| 7 | «Схема границ территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |
| 8 | «Проектный план (основной чертёж)» | М. 1:25 000 |
| 9 | «Проект границ п. Белое Озеро (опорный план)» | М. 1:5 000 |
| 10 | «Проект границ п. Белое Озеро (основной чертёж)» | М. 1:5 000 |